  - .  Устройство фундаментов на склонах

В откосах и склонах могут возникать оползневые и обвальные явления в виде перемещения земляных масс под воздействием собственного веса грунта, от расположенных рядом сооружений, а также под действием инерционных сейсмических и динамических сил.

Оползневые явления имеют значительное распространение на Черноморском побережье Крыма, Кавказа и в Западной Украине. Существенную опасность они представляют на железнодорожных и автомобильных магистралях. С подобными явлениями нередко приходится  встречаться при расположении промышленных и гражданских объектов на склонах, перекрываемых делювиальным слоем, который, как правило, находится в состоянии предельного равновесия.

Основоположник современной механики грунтов проф. К.Терцаги [17] сопротивление глинистых грунтов сдвигу описывал выражением, предложенным Ш.Кулоном для песчаных грунтов:

,                                   (17.29)

где  - сопротивление грунтов сдвигу при давлении ;  - угол внутреннего трения;  - удельное сцепление.

Для глинистых грунтов Н.НМасловым [38] в эту формулу были внесены коррективы – разделение общего сопротивления  на две составляющие его части: на связность  и структурное сцепление , т.е. .

Структурное сцепление   проявляется в грунтах в виде цементации, спекания, кристаллизации; оно имеет жесткий, всегда необратимый характер.  - связность водно-коллоидного характера. С учетом этого закон Кулона будет иметь следующий вид:

.                          (17.30)

Обладая собственным весом и определенной мощностью, любая толща горных пород или грунтов даже без воздействия на нее каких-либо внешних сил находится в напряженном состоянии. Грунтовая толща склона по всей своей глубине оказывается под воздействием как вертикальных, так и касательных сдвигающих сил .

На развитие оползневых процессов влияют крутизна склона, а также дополнительная нагрузка от веса возводимых сооружений, отвалов грунта, характера воздействий (динамическая нагрузка от транспорта, строительных механизмов, вибрации сооружений, вида слоев грунта и степени увлажнения).

В работах Н.Н.Маслова для сыпучих и связных грунтов приведена степень их устойчивости в зависимости от .

В табл.17.8 показана степень устойчивости склона (откоса) в зависимости от условной влажности грунтов, угла откоса и величины сцепления . В глинистых грунтах (лессовые суглинки и глины) независимо от толщины слоя, сцепление между частицами при минимальной влажности коэффициент запаса прочности откоса находится в интервале 1,45-1,6.

Рассмотрим случай, когда массив грунта обладает только трением. Допустим, что на поверхности откоса сыпучего грунта свободно лежит твердая частица грунта  (рис.17.24). Найдем условия, при которых частица  будет находиться в равновесии. Обозначим:  - масса частицы грунта,  - угол наклона к горизонту и  - угол внутреннего трения.  Разложим силу  на две составляющие: нормальную к линии откоса  и касательную .

| Рис.17.24 - Схема сил, действующих на частицу сыпучего грунта | Сила будет стремиться сдвинуть частицу грунта вниз к подножию откоса. Ей будет сопротивляться сила трения , прямо пропорциональная нормальному давлению и действующая параллельно откосу , т.е. составляющая с силой веса угол в . При указанных обозначениях находим и . Для составления уравнения равновесия возьмем проекции всех сил на направление . Получим |
| --- | --- |

или, принимая во внимание, что сила трения , т.е. равна произведению коэффициента трения на нормальное давление, будем иметь

,

откуда

.