Таблица 17.9 - Формы нарушения устойчивости склонов и откосов

| Формы нарушения устойчивости | Характер деформации | Скорость деформации | Характерная природная обстановка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Обвалы и вывалы | Падение и качение | Катастрофическая (м/с) | Крутые обрывистые уступы в скалистых и полускалистых породах с широко развитой трещиноватостью |
| 518 | Обрушение со срезом и вращением | Перемещение массивов по поверхности скольжения с наименьшим запасом устойчивости и некоторым поворотом вокруг горизонтальной оси | Вплоть до очень большой (м/мин) | Преимущественно в однородной толще с подчиненными прослойками при чрезмерной крутизне откоса |
| Скольжение (соскальзывание) | Сдвиг по плоскостям напластования, разломов, древних смещений | От самых малых вплоть до относительно большой (м/ч) | При ясно выраженной в толще коренных пород потенциальной поверхности скольжения с наклоном в сторону склона. При слоистом строении толщи, наличии пластовых трещин и при трансгрессивном или прислонном залегании, разломах, а также наличии грунтовых вод. |
| Окончание табл.17.9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Покровные оползни | Оползание покровных масс по неровной поверхности подстилающей толщи | От самых малых вплоть до относительно невысоких (м/сут) | Залегание обильно увлажняемых покровных масс с общим падением поверхности подстилающей толщи в сторону долины, котлована |
| Оплывы | Поверхностное оплывание переувлажненных грунтовых масс | Вплоть до очеь большой (м/мин) | При резком переувлажнении и гидродинамическом воздействии на малосвязные грунты в поверхностной зоне |
| 519 | Скол при просадке | Опускание с боковым перемещением в результате увлечения перемещающимися грунтовыми массами | Вплоть до самой большой (м/мин) | При наличии в толще размягченных глин, плывучих песков, резко просадочных лессовидных грунтов, выщелачивающихся пород, каменного льда |