МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДО ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

з дисципліни «Будівлі, споруди, їх обладнання та експлуатація»

(для студентів 1 курсу денної і заочної форм навчання професійного напряму 0504 - «Туризм» спеціальності 6.050400 - «Готельне господарство»)

Харків – ХНАМГ – 2007

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «будівлі, споруди, їх обладнання та експлуатація» (для студентів 1 курсу денної і заочної форм навчання професійного напряму 0504 - «Туризм» спеціальності 6.050400 - «Готельне господарство»). /Укл.: Абєлєшов В.І. . – Харків: ХНАМГ, 2007. 54с.

Укладач: В.І. Абєлєшов

Рецензент: О.О. Алексахін, к.т.н., доцент кафедри теплохолодопостачання

Рекомендовано кафедрою теплохолодопостачання,

протокол № 1від 29.08. 2006

Метою курсової роботи є закріплення знань з дисципліни «Будівлі, споруди, їх обладнання та експлуатація», набуття досвіду з організації, планування й контролю комплексу заходів з технічної експлуатації будівельних конструкцій та інженерних систем рекреаційних закладів, складання необхідної документації з технічної експлуатації будівель, проектування процесу обслуговування гостей на основі розробки технологічних процесів надання послуг гостинності, ознайомлення з довідковою літературою, нормативною документацією, існуючими методиками планування заходів, формування професійних вмінь і навичок для прийняття самостійних рішень під час конкретної роботи в реальних умовах, виховання потреби систематичного поновлення своїх знань і творчого їх застосування в практичній діяльності.

- ЗМІСТ ЗАВДАННЯ

Курсову роботу виконують згідно з індивідуальним завданням, яке містить розрахунково-пояснювальну записку, що складається з наступних розділів: загальні положення, організація і планування заходів з технічної експлуатації будівель (складання акту загального огляду будівлі, складання річного плану проведення загальних і профілактичних оглядів елементів будівель, складання дефектного акта поточного ремонту будівлі, складання перспективного плану капітальних ремонтів елементів будівель, планування заходів з підготовки будівель до сезонної експлуатації), розрахунок кількості робітників і службовців, займаних технічною експлуатацією інженерного обладнання будівель, знос будівлі.

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

ЗАСОБИ РОЗМІЩЕННЯ ТУРИСТІВ.

Розміщення займає центральне місце в комплексі послуг, що надають мандрівникам.

Засоби розміщення - це будь-який об'єкт, що регулярно або епізодично надає місця для ночівлі. Засоби розміщення - це основа туристської індустрії. На їх частку доводиться більше половини осіб, зайнятих у туристській сфері, і більше половини всіх надходжень від туризму. Будівництво нових засобів розміщення істотно підвищує привабливість туристського напряму.

Створення єдиної системи класифікації засобів розміщення туристів, придатної для повсюдного використання в світі, є складною проблемою. Це пояснюється різними підходами до оцінки ступеня впорядкування і комфортабельності, набору послуг, що надаються, якості інженерного устаткування будівель, різниці в кліматичних й інших умовах.

Класифікація засобів розміщення туристів:

а) Колективні засоби розміщення:

1) готельного типу: готелі, мотелі, пансіонати, мебльовані кімнати, клуби з мешканням, гостьові дома, готелі при лікувальних установах, санаторії, будинки відпочинку, профілакторії та ін.

2) спеціалізовані: туристські бази, села, притулки, хатини, стоянки, спортивні бази, бази відпочинку, табори праці і відпочинку, бунгало, кемпінги, дома мисливця (рибака), центри конгресу, транспортні засоби розміщення (транспорт, обладнаний під засоби розміщення для нічлігу - потяги, яхти, судна, що здійснюють круїзи, та ін.

3) гуртожитки: молодіжні, студентські та ін.

б) Індивідуальні засоби розміщення: приватне житло (квартири, індивідуальні дома, вілли, котеджі, дачі та ін.); житло, що орендують (квартири, кімнати в квартирах, індивідуальні доми, вілли, котеджі, дачі та ін.); житло (квартири, кімнати в квартирах, індивідуальні дома, вілли, котеджі, дачі та ін.), що орендують у приватних агентів; розміщення у родичів і знайомих та ін.

У різноманітті засобів розміщення туристів особливе місце належить готельній індустрії як виду економічної діяльності щодо організації тимчасового мешкання і надання інших послуг. Сучасне готельне господарство в усьому світі є значною галуззю економіки, що відрізняється високим рівнем вимог і багатофункціональністю.

Готель - це підприємство, призначене для тимчасового мешкання.

Слід зазначити, що, по суті, будівля готелю є одночасно і суспільною і житловою.

Класифікація готелів:

1) за функціональним призначенням:

а) транзитні (зокрема мотелі);

б) цільові:

- ділового призначення;

- для відпочинку: - курортні готелі (бальнеологічні, кліматологічні, грязелікувальні); - туристські готелі (туристсько-екскурсійні, туристсько-спортивні, спеціалізовані);

2) за рівнем комфорту;

3) за місткістю: малі, середні, великі, мега-готелі;

4) за місцем розташування: у міській межі (у центрі міста, на околиці міста), заміські, на морському узбережжі (пляжні готелі), в горах (гірськолижні готелі);

5) за тривалістю роботи: що працюють цілорічно, два сезони, один сезон;

6) за забезпеченням харчуванням: повний пансіон (розміщення і триразове харчування), розміщення і лише сніданок;

7) за тривалістю перебування клієнтів: для тривалого або короткочасного;

8) за класом: економічного класу (набули найбільшого поширення для масового туризму), фешенебельні готелі і готелі для конгресів;

9) та інші.

Транзитні готелі призначені для обслуговування туристів в умовах короткочасної зупинки. Звичайно вони розташовані уздовж магістралей з великим рухом і відрізняються малою місткістю і обмеженим рівнем комфорту. У цій групі найбільшу популярність і широке розповсюдження одержали мотелі.

Мотель - це готель, розташований поблизу автомобільної дороги. У мотелі автотуристу забезпечують необхідний комфорт, надають місце для автомашини і гарантують відповідний догляд за нею. Мотелі, як правило, одноповерхові або двоповерхові будівлі поза міською забудовою.

Кемпінг - це табір для туристів, розташований біля крупних центрів або живописної місцевості, часто поряд з мотелем.

Готелі ділового призначення обслуговують осіб, які перебувають з діловою метою (ділова поїздка, відрядження, участь в з'їзді, конференції і т. д.). Вимоги до готелів ділового призначення: місце розташування поблизу центрів населених пунктів; переваження одномісним номерам; організація в номері разом із зоною відпочинку і сну робочої зони; наявність в номерному фонді номерів-апартаментів; наявність спеціальних приміщень для проведення ділових заходів (конференц-залів, переговорних кімнат, приміщень для експозицій); наявність спеціального технічного устаткування; наявність служб фінансового забезпечення; устаткування стоянок і гаражів для транспортних засобів.

Рівень комфорту грає величезну роль в рішенні питань управління якістю готельних послуг. Рівень комфорту - це комплексний критерій. Його складовими є: стан будівлі, під'їзних шляхів, облаштування прилеглої території, стан і структура номерного фонду (площа номерів, частка одномісних, багатокімнатних номерів, апартаментів, наявність інженерного устаткування та ін.); інформаційне забезпечення і технічне оснащення, стан меблів, інвентарю, предметів санітарно-гігієнічного призначення; наявність, стан і режим роботи підприємств живлення; забезпечення можливості надання ряду додаткових послуг та інше.

Класифікація готелів за рівнем комфорту прийнята у всьому світі. Встановлення рівню комфорту в даний час лежить в основі і найбільш поширеній класифікації готелів - системи «зірок». У її основі лежить ділення готелів на категорії від однієї до п'яти «зірок».

Побудовані і реконструйовані будівлі готелів до введення їх в експлуатацію підлягають атестації за спеціальною анкетою. Переатестація готелів повинна відбуватися не рідше одного разу за 5 років.

Місткість готелю - це кількість койко-місць або номерів, яка може бути запропоноване клієнтам одночасно. Койко-місце - це площа з ліжком, призначена для користування однією людиною. Номер - це приміщення, що складається з одного або декількох койко-місць, обладнане відповідно до вимог готелю даної категорії. Номером може вважатися одна кімната на 1-3 чоловік. У готелях кімната, розрахована на чотирьох і більш людей, відноситься до житлових кімнат типу гуртожитків.

Класифікація готельних номерів:

1) за кількістю койко-місць: одно-, дво-, тримісні номери;

2) за кількістю кімнат: одно-, дво-, трикімнатні номери і т. д.;

3) за призначенням: економ-класу, бізнес-класу, номери-апартаменти, люкс-апартаменти;

4) за оснащеністю устаткуванням і інвентарем.

Номери економ-класу призначені для розміщення широкого контингенту туристів, вони відрізняються скромною обстановкою і устаткуванням, що відображається в невисокій ціні розміщення.

Номери бізнес-класу призначені для розміщення туристів, які перебувають з діловою метою. У них повинні бути створені умови для роботи: робочий стіл, телефон, комп'ютер й інші.

Номери-апартаменти (дво-, трьох, чотирикімнатні з кухнею) призначені, як правило, для довгострокового розміщення сімей. Обов'язково повинні бути кухня з необхідним набором побутової техніки, що дозволяє забезпечити практично домашні умови перебування.

Люкс-апартаменти (сюїти) - це трьох або чотирикімнатні номери високої комфортності з площею не менше 45 м2, у складі яких кухня, як правило, відсутня.

Залежно від оснащеності устаткуванням і інвентарем розрізняють п'ять категорій номерів: вища, перша, друга, третя, четверта. Готельний номер вищої категорії повинен мати: більше однієї житлової кімнати, повний санвузол, телевізор, радіо, холодильник, телефон, килими, високоякісне електроустаткування, гарнітурні меблі, постільні приналежності, драпіровку, бути розрахованим на одного або двох чоловік.

Загальноприйнятого підходу до визначення місткості малих, середніх, великих готелів, мега-готелів у даний час немає. У кожній країні дане питання розв'язують по-різному, враховуючи конкретні особливості. Багато країн використовують наступний підхід до класифікації готелів за місткістю: малі - до 150 місць (не більше 100 номерів), середні - 150-400 місць (до 300 номерів), великі - понад 400 місць (понад 300 номерів), мега-готелі - більше 600 номерів.

Категорія готелю, мотелю - класифікаційне угрупування, що характеризується певним комплексом вимог.

Класифікацію готелів за категоріями засновано на комплексі вимог до: матеріально-технічного забезпечення; номенклатури і якості послуг, що надаються; рівню обслуговування.

Категорії позначаються символом «*» (зірка). Кількість зірок збільшується відповідно до підвищення рівня якості обслуговування. Готелі класифікують за п'ятьма категоріями, мотелі – за чотирма. Вищу категорію готелю позначають *****, нижчу - *, вищу категорію мотелю - ****, нижчу - *.

Вимоги до готелів різних категорій (знак «X» означає обов'язкове виконання вимоги).

|  | Категорія |
| --- | --- |
| Вимога | * | ** | *** | **** | ***** |
| 1. Будівля і прилегла до нього територія |  |  |  |  |  |
| Вивіска: |  |  |  |  |  |
| - освітлювана або така, що світиться | X | X |  |  |  |
| - що світиться з емблемою |  |  | X | X | X |
| Вхід для гостей: |  |  |  |  |  |
| - окремий від службового входу | X | X | X | X | X |
| - з козирком для захисту від атмосферних опадів на шляху від автомобіля |  |  |  | X | X |
| - повітряно-теплова завіса |  |  |  | X | X |
| - в ресторан (кафе, бар): |  |  |  |  |  |
| - з готелю | X | X | X | X | X |
| - з вулиці |  |  | X | X | X |
| Автостоянка: |  |  |  |  |  |
| - що охороняється в готелях |  |  | X | X | X |
| - що охороняється в мотелях | X | X | X | X | X |
| - або гараж |  |  | X | X | X |
| Кількість місць від кількості номерів не менше: |  |  |  |  |  |
| - для готелів: |  |  |  |  |  |
| 10% | X | X |  |  |  |
| 20% |  |  | X |  |  |
| 30% |  |  |  | X | X |
| - для мотелів: |  |  |  |  |  |
| 80% | X | X | X | X |  |
| 2. Технічне устаткування |  |  |  |  |  |
| Аварійне освітлення і енергопостачання: |  |  |  |  |  |
| - аварійне освітлення (акумулятори, ліхтарі, свічки) | X | X |  |  |  |
| - стаціонарний генератор (не обов'язковий при використанні централізованого електропостачання), що забезпечує основне освітлення і роботу устаткування (зокрема ліфтів) протягом не менше 24 годин |  |  | X |  |  |
| - стаціонарний генератор, що забезпечує роботу всього споживаючого енергію устаткування |  |  |  | X | X |
| Водопостачання: гаряче від резервної системи гарячого водопостачання на час аварії, профілактичних робіт |  |  | X | X | X |
| Устаткування для додаткової фільтрації води |  |  |  | X | X |
| Кондиціювання повітря у всіх приміщеннях, цілорічно |  |  |  | X | X |
| Внутрішнє радіомовлення з можливістю радіотрансляції у всіх приміщеннях, включаючи ліфти |  |  |  | X | X |
| Ліфт у будівлі: |  |  |  |  |  |
| - більше одного поверху |  |  |  | X | X |
| - більше двох поверхів |  |  | X |  |  |
| - більше трьох поверхів | X | X |  |  |  |
| - вантажний і пасажирський окремо |  |  |  | X | X |
| - час очікування не більше: |  |  |  |  |  |
| 30 с |  |  |  | X | X |
| 45 с |  |  | X |  |  |
| - цілодобовий підйом і спуск | X | X | X | X | X |
| - службовий, окремо від ліфта для гостей |  |  |  | X | X |
| Телефонний зв'язок з номера: |  |  |  |  |  |
| - внутрішній (без виходу в місто) або кнопка виклику обслуговуючого персоналу в 100 % номерів | X |  |  |  |  |
| - внутрішній в 100 % номерів |  | X |  |  |  |
| - прямий з міською мережею в 100 % номерів |  |  | X |  |  |
| - прямий з міською, міжміською, міжнародною мережею в 100 % номерів |  |  |  | X | X |
| Телефони колективного користування в суспільних приміщеннях (вестибюлі) в кабіні або під акустичним ковпаком: |  |  |  |  |  |
| - міський, міжміський, міжнародний | X | X | X | X | X |
| - міський: не менше одного на поверх за відсутності телефону в номері | X | X |  |  |  |
| 3. Номерний фонд |  |  |  |  |  |
| Місць в одно- і двомісних номерах не менше: |  |  |  |  |  |
| - 60% | X |  |  |  |  |
| - 80% |  | X |  |  |  |
| - 100% |  |  | X | X | X |
| Багатокімнатні номери (апартаменти) і/або номери, які можуть бути сполучені |  | X | X |  |  |
| Багатокімнатні номери (апартаменти) |  |  | X | X |  |
| Площа номера (не враховує площу санвузла, лоджій, балкона), м2: |  |  |  |  |  |
| однокімнатного однокімнатного одномісного двомісного |  |  |  |  |  |
| 8 12 | X | X |  |  |  |
| 10 14 |  |  | X |  |  |
| 12 (16) 14 (20) |  |  |  | X |  |
| 14(18) 16(25) |  |  |  |  | X |
| У дужках вказані площі для готелів, що будують і реконструюють |  |  |  |  |  |
| Номери, призначені для прийому великої кількості гостей, повинні мати площу, визначену з розрахунку: 6 м2 на кожне додаткове місце | X | X |  |  |  |
| Санвузол у номері: |  |  |  |  |  |
| - умивальник, унітаз, ванна або душ: |  |  |  |  |  |
| не менш 25 % номерів | X |  |  |  |  |
| не менш 50 % номерів |  | X |  |  |  |
| 100 % номерів |  |  | X |  |  |
| - умивальник, унітаз, ванна: |  |  |  |  |  |
| 100 % номерів |  |  |  | X | X |
| - додатковий туалет для багатокімнатних номерів |  |  |  | X | X |
| Номер без санвузла обладнано умивальником | X | X |  |  |  |
| Площа санвузла, м2: |  |  |  |  |  |
| - 3,8 | X | X | X |  |  |
| - 4,0 |  |  |  | X |  |
| - 5,0 |  |  |  |  | X |
| 4. Технічне оснащення |  |  |  |  |  |
| Двері й замки: |  |  |  |  |  |
| - з внутрішнім запобіжником | X | X | X | X | X |
| - замок підвищеної секретності |  |  |  | X | X |
| - вічко в двері |  |  |  |  | X |
| Охоронна сигналізація або електронні засоби контролю безпеки номера |  |  |  |  | X |
| Звукоізоляція: |  |  |  |  |  |
| - на рівні 35 дБ | X | X | X |  |  |
| - підвищена, така, що забезпечує рівень шуму менше 35 дБ |  |  |  | X | X |
| Освітлення: |  |  |  |  |  |
| - від стельового (настінного), від підлогового світильника | X | X | X | X | X |
| - світильник біля ліжка | X | X | X | X | X |
| - настільна лампа |  |  | X | X | X |
| - світильник над умивальником | X | X | X | X | X |
| - вимикач дистанційного керування всіх джерел світла біля узголів'я ліжка |  |  |  | X | X |
| Електричні розетки: |  |  |  |  |  |
| - з вказівкою напруги | X | X | X | X | X |
| - різних пазів |  |  |  | X | X |
| Опалення: |  |  |  |  |  |
| - термостат для індивідуального регулювання температури |  |  |  | X | X |
| - підігрів підлоги у ванній кімнаті |  |  |  |  | X |
| Регулятор кондиціювання повітря |  |  |  | X | X |
| Телефонний апарат: |  |  |  |  |  |
| - в апартаментах у кожній кімнаті |  | X | X | X | X |
| - у ванній кімнаті |  |  | X | X | X |
| - або кнопка виклику обслуговуючого персоналу |  |  |  |  | X |
| Будильник (таймер) |  |  |  | X | X |
| Радіоприймач | X | X | X | X | X |
| Телевізор: |  |  |  |  |  |
| - у багатокімнатних номерах | X | X |  |  |  |
| - на прохання гостя | X | X |  |  |  |
| - кольоровий в кожному номері |  |  | X | X | X |
| - з екраном не менше 37 см по діагоналі, прийомом програм основних телекомпаній світу і готельного відеоканалу з дистанційним керуванням |  |  |  | X | X |
| Холодильник у багатокімнатних номерах | X | X | X |  |  |
| Міні-бар |  |  |  | X | X |
| Міні-сейф |  |  |  | X | X |
| 5. Санітарні об'єкти загального користування |  |  |  |  |  |
| Туалети: |  |  |  |  |  |
| - поблизу суспільних приміщень | X | X | X | X | X |
| - на поверхах для номерів без санвузлів (не менше 1 на 5 номерів, включаючи туалети в душових і ванних кімнатах загального користування, але не менш 2 на поверх) | X | X |  |  |  |
| Устаткування туалетів: туалетні кабіни, умивальник з дзеркалом, електрична розетка, туалетний папір, мило, паперові серветки або електричні рушники, гачки для одягу, корзини для сміття | X | X | X | X | X |
| Ванні кімнати/душові: на поверхах для номерів без санвузлів (ванни/душові кабіни з розрахунку 1 на кожні 5 номерів без санвузла, але не менше 2 на поверх) | X | X |  |  |  |
| Устаткування ванних кімнат/душових: ванни, душові кабіни, туалетна кабіна, умивальник з дзеркалом і полицею для туалетної приналежності, гачки для одягу, корзина для сміття | X | X |  |  |  |
| 6. Суспільні приміщення |  |  |  |  |  |
| Повинні мати меблі й інше устаткування, відповідне функціональному призначенню приміщення | X | X | X | X | X |
| Служба прийому (рецепція) із зоною відпочинку і очікування: крісла, дивани, стільці, столи, журнальні столики | X | X | X | X | X |
| Спеціальне підлогове покриття (гранітне, мармурове, мозаїчне) | X | X | X | X | X |
| Килими або килимові покриття в зоні відпочинку |  |  | X | X | X |
| Декоративне озеленення, художні композиції, музичне віщання |  |  | X | X | X |
| Сейф для зберігання цінностей гостей | Х | X | X | X | X |
| Гардероб у вестибюлі | X | X | X | X | X |
| Вітальні (салони) |  |  | X | X | X |
| Приміщення (частина приміщення) для перегляду телепередач | X | X |  |  |  |
| Зал універсальний для культурних/ділових заходів з устаткуванням для синхронного перекладу, аудіо- і відеоапаратурою |  |  | X | X | X |
| Бізнес-центр: |  |  |  |  |  |
| - електронні засоби зв'язку, копіювальна техніка |  |  | X | X | X |
| - приміщення для переговорів, комп'ютери, телефакс |  |  |  |  | X |
| Спортивно-оздоровчий центр (з тренажерним або спортивним залом) або клуб здоров'я |  |  |  | X | X |
| Плавальний басейн |  |  |  |  |  |
| - з сауною |  |  |  |  | X |
| - або сауна |  |  |  | X |  |
| Медичний кабінет |  |  |  |  | X |
| Перукарня: |  |  |  |  |  |
| у готелі з числом номерів більше 50 |  |  | X |  |  |
| - салон (косметичний кабінет, манікюр, педикюр) |  |  |  | X | X |
| Кімната побутового обслуговування | X | X | X |  |  |
| Магазини і торговельні кіоски |  |  |  | X | X |
| Коридори: суцільне килимове покриття/килими |  |  | X | X | X |
| 7. Приміщення для надання харчування |  |  |  |  |  |
| Ресторан або кафе (для готелів, що мають більше 50 номерів) |  | X | X |  |  |
| Кафе |  |  |  | X | X |
| Ресторан: |  |  |  |  |  |
| - декілька залів |  |  |  | X | X |
| - окремі кабінети |  |  |  | X | X |
| - банкетний зал (зали), можливий трансформований в конференц-зал |  |  |  | X | X |
| - нічний клуб |  |  | X | X | X |

Класифікація готелів, мотелів (далі - готелів) містить мінімальні вимоги для віднесення до певної категорії.

Вимоги до готелів будь-якої категорії.

Готель будь-якої категорії повинен мати зручні під'їзні шляхи з необхідними дорожніми знаками, упорядковану і освітлену прилеглу територію, майданчик з твердим покриттям для короткочасного паркування і маневрування автотранспорту (зокрема автобусів), вивіску з назвою підприємства і вказівкою його категорії, за наявності окремого входу в ресторан - вивіску з його назвою.

Готель, що займає частину будівлі, повинен мати окремий вхід.

Архітектурно-планувальні і будівельні елементи готелю і використовуване технічне устаткування повинні відповідати вимогам нормативних документів.

Готель повинен розташовуватися в сприятливих екологічних умовах.

При мешканні в готелі повинні бути забезпечені безпека життя, здоров'я гостей і збереження їх майна.

У будівлі повинні бути аварійні виходи, сходи, добре помітні інформаційні покажчики, що забезпечують вільну орієнтацію гостей, як в звичайній, так і в надзвичайній ситуації.

Готель повинен бути обладнаний системами протипожежного захисту, сповіщення і засобами захисту від пожежі, передбаченими «Правилами пожежної безпеки для житлових будинків, готелів».

У готелі повинні дотримуватися санітарно-гігієнічні норм і правил, встановлених органами санітарно-епідеміологічного нагляду в частині чистоти приміщень, стану сантехнічного устаткування, видалення відходів і ефективного захисту від комах і гризунів.

Все електричне, газове, водопровідне і каналізаційне устаткування повинно бути встановлено і експлуатуватися відповідно до «Правил технічної експлуатації готелів і їх устаткування».

Готель повинен бути оснащений інженерними системами і устаткуванням, що забезпечує:

- гаряче і холодне водопостачання (цілодобово); у районах з перебоями у водопостачанні необхідно мати місткість для мінімального запасу води не менше ніж на добу;

- каналізацію;

- опалення, що підтримує температуру не нижче за 18,5ºС в житлових і суспільних приміщеннях;

- вентиляцію (природну або примусову), що забезпечує нормальну циркуляцію повітря і що виключає проникнення сторонніх запахів у номери і суспільні приміщення;

- радіомовлення і телебачення (підведення в усі номери);

- телефонний зв'язок;

- освітлення в номерах: природне (не менше одного вікна); штучне, таке, що забезпечує освітленість при лампах розжарювання - 100 лк, при люмінесцентних лампах - 200 лк; у коридорах - цілодобове природне або штучне освітлення.

Важливим елементом, що забезпечує успішне функціонування готелю, є система управління інженерним устаткуванням будівлі. У зв'язку з тим, що готелі включають безліч сфер діяльності, різних за цілями і часі реалізації, виникає необхідність в зберіганні, обробці й оцінці величезного потоку інформації для забезпечення раціонального використання ресурсів.

Система управління інженерним устаткуванням повинна забезпечувати: автоматичний контроль температури, вологості, чистоти і швидкості повітря в приміщеннях, інших параметрів роботи інженерних систем; графічне представлення схем інженерних систем; повідомлення сигналів про виникнення несправностей і аварій; протоколювання всіх процесів; розподіл навантаження; дистанційну схему управління роботою устаткування.

Важливим елементом є і система управління номером у готелі. У готельному номері можуть бути наступні види датчиків: тривоги і повідомлень (про двері, що відкриваються, вікна, аварійний сигнал ванни, яка переповнюється, пожежна сигналізація); що відповідають за комфорт у номері; допуску (пристрої для зчитування карти-ключа у вхідних дверях, пульт виклику різних служб, передачі повідомлень «прохання не турбувати»); інформаційного забезпечення та ін.

При проектуванні нових і реконструкції старих готелів (мотелів) необхідно передбачати умови для прийому і обслуговування інвалідів, які використовують крісла на колесах.

У готелях діють знижки цін: при розташуванні номерів в безпосередній близькості від приміщень, де встановлені мотори; якщо номери розташовані в напівпідвальних, напівтемних приміщеннях або в безпосередній близькості від санітарних вузлів загального користування; у готелях без ліфта на вартість місця вище за третій поверх; у період ремонту ліфта на всі номери вище за третій поверх; при тимчасовому відключенні системи гарячого водопостачання з одного гостя; при тимчасовій несправності з технічних причин телефону або його відсутності, де він повинен бути; при тимчасовій несправності з технічних причин телевізора або холодильника або їх відсутності, де вони повинні бути.

Знижки з оплати у разі ремонту ліфта або системи гарячого водопостачання оформляють актом з точною вказівкою часу і переліку номерів, де знижена вартість послуг. Знижки цін понижують економічну ефективність діяльності готелю, тому необхідно організувати технічну експлуатацію інженерних систем так, щоб будь-які несправності усувалися в самі стислі терміни.

Питання комплектування будівель суспільного призначення експлуатуючим персоналом, виходячи з підвищення насиченості будівель інженерним обладнанням, набувають значної актуальності. Велике значення при цьому має своєчасне постачання експлуатуючих служб матеріальними ресурсами відповідно до потреб.

Зменшення витрат матеріально-фінансових витрат при технічній експлуатації будівель є важливим завданням. Для реалізації цієї вимоги при проведенні технічної експлуатації будівель необхідно посилити режим економії, розробивши конкретні заходи щодо зниження витрат матеріалів, енергоресурсів, праці. Цього можна досягти при ефективному менеджменті технічної експлуатації будівель, чому в значній мірі сприяє створення експлуатуючих організацій, що мають висококваліфікований персонал і засоби механізації й автоматизації робіт.

Визначення необхідної кількості працівників, займаних експлуатацією будівлі, завжди викликало значні труднощі. Це пов’язано зі зростанням насиченості будівель складним інженерним обладнанням, що потребує висококваліфікованих фахівців і відсутністю ряду типових норм витрат праці.

Фактичну потребу у матеріалах, запасних частинах для ефективної технічної експлуатації будівель уточнюють на основі даних, що отримані під час оглядів.

Технічна експлуатація будівель

Технічна експлуатація будівель - це комплекс взаємопов'язаних організаційних і технічних заходів, спрямованих на забезпечення збереження будівель, їх елементів, інженерних систем і обладнання. Вказана система повинна забезпечити нормальне функціонування будівель протягом усього періоду їх використання за призначенням і є безперервним динамічним процесом. При цьому повинні бути забезпечені оптимальні витрати на технічну експлуатацію будівель.

До основних інженерних систем будівель відносять: холодне водопостачання, гаряче водопостачання, каналізація, опалення, газопостачання, вентиляція, кондиціювання повітря, видалення диму, пожежогасіння, видалення сміття, видалення пилу, вертикальний транспорт (ліфт, ескалатор), електропостачання, зв'язок (телефон, радіо, телебачення, пожежна і охоронна сигналізація, комп'ютерні мережі), трубопроводи білизни та ін.

Технічна експлуатація будівлі включає наступні три основні взаємопов'язані заходи: технічне обслуговування; ремонти; реконструкцію. Система включає матеріальні, трудові й фінансові ресурси, а також необхідну нормативну й технічну документацію.

Технічне обслуговування - це комплекс робіт, спрямованих на підтримку справності елементів будівлі або заданих параметрів і режимів роботи технічного обладнання.

До складу технічного обслуговування будівель входять наступні заходи: огляди; усунення несправностей, що вимагають негайного виконання; підготовка будівель до сезонної експлуатації (у весняно-літній і в осінньо-зимовий періоди); інші роботи.

Планування технічного обслуговування кожної будівлі здійснюють шляхом розробки за встановленим переліком робіт річних планів-графіків.

Огляди бувають:

1) планові (загальні і профілактичні), які відомі наперед і здійснюються відповідно до встановленої періодичності;

2) непланові (непередбачені, позачергові).

Загальні огляди проводять на підставі наказу з періодичністю двічі на рік залежно від кліматичних умов, як правило, навесні (квітень) і восени (вересень).

Загальні огляди передбачають комплексне обстеження комісією всіх елементів, інженерних систем і устаткування будівель, а також їх зовнішнього благоустрою з метою визначення їх технічного і санітарного стану, виявлення несправностей і прийняття рішень щодо їх усунення, визначення готовності будівлі до експлуатації в подальший період.

Профілактичні огляди окремих елементів будівель, інженерних систем і устаткування здійснюють робітники відповідних спеціальностей відповідно до графіка, який затверджує керівник організації.

Профілактичне обслуговування будівель полягає у виявленні несправностей, встановленні їх причин, в усуненні незначних несправностей елементів будівлі й устаткування, а також перевірці, наладці й регулюванні технічних пристроїв з метою забезпечення їх безперебійної роботи.

Позапланові огляди, що викликані стихійними явищами, аваріями, особливими умовами експлуатації, які здатні нанести шкоду окремим елементам будівлі, а також заявами користувачів про виникнення несправностей в будівлі або устаткуванні передбачають обстеження будівлі, їх елементів і устаткування.

Роботи, що виконують при підготовці будівель до сезонної експлуатації, проводять 2 рази на рік.

Ремонт будівлі - це комплекс загально будівельних і спеціальних робіт, організаційно-технічних заходів щодо зниження фізичного і морального зносу, не пов'язаних із зміною основних техніко-економічних показників будівлі, з метою відновлення справності об'єкта і ресурсів конструкційних елементів і технічного устаткування.

Ремонт інженерного устаткування будівлі - це відновлення працездатності інженерних систем шляхом:

- заміни,

2) ремонту на місці зношених або зруйнованих вузлів і деталей.

Виділяють наступні типи ремонту будівель:

1) поточний (плановий і неплановий);

2) капітальний (вибірковий і комплексний).

Поточний ремонт полягає в систематичному і своєчасному проведенні робіт щодо попередження передчасного зносу елементів і інженерного устаткування будівель, усунення незначних несправностей, що виникають в процесі експлуатації будівель, забезпеченні безвідмовної роботи інженерних систем.

Поточний плановий ремонт кількісно виявляють і планують наперед за об'ємом і часом виконання відповідно до п'ятирічних планів з встановленою періодичністю і з урахуванням результатів оглядів. Він передбачений нормативною документацією, по суті, є профілактичним. Без його проведення інтенсивність несправностей різко зростає, збільшуються фізичний і моральний знос і витрати на капітальний ремонт.

Поточний неплановий ремонт кількісно виявляють в процесі експлуатації і виконують, як правило, негайно після виявлення несправностей або відмови інженерного устаткування. Він полягає в терміновому усуненні несправностей, які не могли бути виявлені й усунені при поточному плановому ремонті або виникли після його проведення.

Капітальний ремонт полягає в заміні й відновленні окремих елементів або цілих інженерних систем будівлі у зв'язку з їх зносом або руйнуванням. Капітальний вибірковий ремонт охоплює окремі елементи й інженерні системи будівель. Капітальний комплексний ремонт охоплює будівлю в цілому або окремі його значні частини.

Реконструкція будівлі - це комплекс загальнобудівельних і спеціальних робіт, організаційно-технічних заходів, пов'язаних із зміною основних техніко-економічних показників, який здійснюють з метою поліпшення умов мешкання і якості обслуговування, іноді із зміною функціонального призначення будівлі.

3. ОРГАНІЗАЦІЯ І ПЛАНУВАННЯ ЗАХОДІВ ЩОДО ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ БУДІВЕЛЬ

Річний план проведення оглядів (загальних і профілактичних) елементів і інженерного устаткування будівель складають у вигляді табл. 3.1.

Таблиця 3.1 - Річний план проведення оглядів

| № | Найменування елементів і інженерного обладнання будівель | Кількість профілак-тичних оглядів на рік | Місяці |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1с | 2л | 3б | 4к | 5т | 6ч | 7л | 8с | 9в | 10ж | 11л | 12г |
| 1 | Кам'яні конструкції | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Залізобетонні конструкції | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Панелі повнозбірних будівель і стики між панелями | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Дерев'яні конструкції й столярні вироби | 1-2* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Покрівлі | 2-4* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Підлога | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Внутрішнє і зовнішнє оздоблення | 1-2* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Поручні й захисні сітки на вікнах і сходах | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Системи холодного водопостачання, каналізації, гарячого водопостачання | 2-4* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Системи центрального опалення: - у квартирах (готельних номерах) | 2-4** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - на горищах, у підвалах, на сходових клітках | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Теплові введення, котли і котельне устаткування | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Внутрішній водостік | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Дворова каналізація | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Вентиляційні канали | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Газоходи | 2-4* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Системи видалення диму і гасіння пожежі | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Сміттєпроводи | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Радіообладнання і телевізійне обладнання - на дахах, - на горищах, на сходових клітках | 12 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Домофони | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Електроустаткування | 6-12* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Кухонні електроплити | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Ліфти | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примітки:

*- конкретну періодичність профілактичних оглядів у межах встановленого інтервалу визначає експлуатаційна організація, виходячи з технічного стану будівлі, інженерного устаткування, а також місцевих умов;

** - профілактичні огляди системи центрального опалення в квартирах (готельних номерах) проводять тільки в опалювальний період;

О - загальний огляд;

П - профілактичний огляд.

Акт загального огляду будівлі

найменування будівлі ---------------------

форма власності ----------------------------

адреса ------------------------------------------

за станом на ----------------------------200- р.

- Загальні відомості про будівлю

Рік спорудження ------------------------------

Кількість поверхів ------------------------

Площа забудови ------------------------м²

Загальна площа -----------------------------м²:

зокрема:

- торгові приміщення ---------------------м²,

- приміщення громадського харчування -------------м²,

- склади ---------------------------------------м²,

- інше ---------------------------------------м²,

- підвал ---------------------------------------м²,

- напівпідвал ---------------------------------м²,

- технічний поверх -------------------------м²,

- горище ---------------------------------------м²

Об'єм будівлі: - загальний --------------------м³,

- підземний---------------м³,

- надземний---------------м³

Вартість будівлі відновна --------------гривень

Характеристика конструкцій будівлі

Фундамент-----------------------------------------

Стіни зовнішні----------------------------------

Стіни внутрішні -------------------------------

Перегородки --------------------------------------

Вікна ------------------------------------------------

Двері вхідні------------------------------------

Двері внутрішні -------------------------------

Двері балконні --------------------------------

Балкони--------------------------------------------

Перекриття----------------------------------------

Каркаси --------------------------------------------

Підлога ------------------------------------------------

Сходи ------------------------------------------

Дах ----------------------------------------------

Покрівля ----------------------------------------------

Внутрішнє оздоблення -----------------------------

Зовнішнє оздоблення -------------------------------

Інше ----------------------------------------------

Характеристика інженерного обладнання будівлі

Опалення ---------------------------------------------------------------------

Гаряче водопостачання ----------------------------------------------------

Холодне водопостачання---------------------------------------------------

Каналізація--------------------------------------------------------------------

Газопостачання-----------------------------------------------------------------

Вентиляція---------------------------------------------------------------------

Кондиціювання повітря -----------------------------------------------

Системи гасіння пожежі---------------------------------------------------------------

Системи видалення диму-----------------------------------------------------------------

Системи видалення сміття---------------------------------------------------------------

Системи видалення пилу ------------------------------------------------------------------

Вертикальний транспорт (ліфт, ескалатор) -----------------------------

Електропостачання-------------------------------------------------------------

Зв'язок:

Телефон -------------------------------------------------------------------------,

Радіо -----------------------------------------------------------------------------,

Охоронна сигналізація ------------------------------------------------------,

Пожежна сигналізація ------------------------------------------------------,

Інше -----------------------------------------------------------------------------

2. Зміст огляду і проведення випробування

Ми, що підписалися нижче ----------------------------------------------------в період часу з ----------------до ----------------------провели загальний огляд вищезгаданої будівлі.

Крім зовнішнього огляду будівлі проведено:

- простукування штукатурки ---------------------------,

- простукування облицювання -----------------------------,

- зняття архітектурних деталей для огляду конструкцій і їх кріплень -----------,

- розкриття конструкцій для визначення їх збереження -----------------,

- випробування несучих конструкцій ---------------------,

- узяття проб матеріалів і передача їх для лабораторних випробувань -----------,

- перевірка роботи інженерного устаткування -------------------------------,

- інше ----------------------------------------------------------

| Найменування елементів й інженерного обладнання будівель | Одиниця виміру | Кількість всього | Зокрема вимагає ремонту | Технічний стан елементів і інженерного устаткування | Рішення головного інженера |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.Результати загального огляду конструкцій будівлі |
| Фундамент | м² |  |  |  |  |
| Цоколь | м² |  |  |  |  |
| Стіни зовнішні | м² |  |  |  |  |
| Стіни внутрішні | м² |  |  |  |  |
| Фасад | м² |  |  |  |  |
| Архітектурне оздоблення | м² |  |  |  |  |
| Балкони | м² |  |  |  |  |
| Лоджії | м² |  |  |  |  |
| Еркери | м² |  |  |  |  |
| Пожежні драбини | м² |  |  |  |  |
| Каркаси | м² |  |  |  |  |
| Дах | м² |  |  |  |  |
| Покрівля | м² |  |  |  |  |
| Парапет | м² |  |  |  |  |
| Грати | м² |  |  |  |  |
| Перекриття: | м² |  |  |  |  |
| горищні | м² |  |  |  |  |
| між поверхами | м² |  |  |  |  |
| підвальні | м² |  |  |  |  |
| Підлога: | м² |  |  |  |  |
| підвалу | м² |  |  |  |  |
| першого поверху | м² |  |  |  |  |
| поверхів | м² |  |  |  |  |
| Перегородки | м² |  |  |  |  |
| Вікна | Штук, м² |  |  |  |  |
| Двері вхідні | Штук, м² |  |  |  |  |
| Двері внутрішні | Штук, м² |  |  |  |  |
| Двері балконні | Штук, м² |  |  |  |  |
| Сходи | м² |  |  |  |  |
| Сходові марші | м² |  |  |  |  |
| Сходові майданчики | м² |  |  |  |  |
| Сходові поручні | м² |  |  |  |  |
| Внутрішнє оздоблення | м² |  |  |  |  |
| Інше |  |  |  |  |  |

4.Результати загального огляду інженерного обладнання будівлі

| Опалення: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| опалювальні прилади | Штук, м² |  |  |  |  |
| трубопроводи | Погонні метри |  |  |  |  |
| арматура | Штук |  |  |  |  |
| інше |  |  |  |  |  |
| Котельні | Штук |  |  |  |  |
| Теплові пункти й їх обладнання | Штук, м² |  |  |  |  |
| Гаряче водопостачання: |  |  |  |  |  |
| трубопроводи | Погонні метри |  |  |  |  |
| арматура | Штук |  |  |  |  |
| теплообмінники | Штук, м² |  |  |  |  |
| інше |  |  |  |  |  |
| Холодне водопостачання: |  |  |  |  |  |
| трубопроводи | Погонні метри |  |  |  |  |
| арматура | Штук |  |  |  |  |
| інше |  |  |  |  |  |
| Каналізація: |  |  |  |  |  |
| санітарні прилади | Штук |  |  |  |  |
| трубопроводи | Погонні метри |  |  |  |  |
| арматура | Штук |  |  |  |  |
| дощова каналізація | Погонні метри |  |  |  |  |
| інше |  |  |  |  |  |
| Газопостачання: |  |  |  |  |  |
| трубопроводи | Погонні метри |  |  |  |  |
| арматура | Штук |  |  |  |  |
| інше |  |  |  |  |  |
| газові прилади | Штук |  |  |  |  |
| Вентиляція: |  |  |  |  |  |
| повітропроводи | Погонні метри |  |  |  |  |
| грати | Штук |  |  |  |  |
| дефлектори | Штук |  |  |  |  |
| вентилятори | Штук |  |  |  |  |
| інше |  |  |  |  |  |
| Кондиціювання повітря: |  |  |  |  |  |
| повітропроводи | Погонні метри |  |  |  |  |
| грати | Штук |  |  |  |  |
| вентилятори | Штук |  |  |  |  |
| інше |  |  |  |  |  |
| Видалення диму: |  |  |  |  |  |
| вентилятори | Штук |  |  |  |  |
| інше |  |  |  |  |  |
| Системи гасіння пожежі | Штук |  |  |  |  |
| Видалення сміття: |  |  |  |  |  |
| трубопроводи | Погонні метри |  |  |  |  |
| сміттєві камери | Штук |  |  |  |  |
| сміттєві контейнери | Штук |  |  |  |  |
| інше |  |  |  |  |  |
| Видалення пилу |  |  |  |  |  |
| Ліфт | Штук |  |  |  |  |
| Електропостачання: |  |  |  |  |  |
| електропроводка | Погонні метри |  |  |  |  |
| освітлювальні прилади | Штук |  |  |  |  |
| розетки і вимикачі | Штук |  |  |  |  |
| Зв'язок: | Погонні метри |  |  |  |  |
| електропроводка | Погонні метри |  |  |  |  |
| інше |  |  |  |  |  |

5.Зовнішнє впорядкування прилеглої території

| Вимощення | м² |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тротуари | м² |  |  |  |  |
| Огорожі | м² |  |  |  |  |
| Бордюри | Погонні метри |  |  |  |  |
| Озеленення: |  |  |  |  |  |
| дерева | штук |  |  |  |  |
| чагарники | штук |  |  |  |  |
| газони | м² |  |  |  |  |
| квітники | м² |  |  |  |  |
| Ліхтарі | штук |  |  |  |  |
| Лавки | штук |  |  |  |  |
| Урни | штук |  |  |  |  |
| Інше |  |  |  |  |  |

На підставі результатів загального огляду комісія вважає, що:

- будівля знаходиться в задовільному стані й потребує тільки поточного планового ремонту;

- будівля потребує поточного непланового ремонту;

- будівля потребує капітального вибіркового ремонту;

- будівля потребує капітального комплексного ремонту;

- слід розглянути можливість реконструкції будівлі;

- слід припинити експлуатацію будівлі.

Печатка   Дата   Підписи

Періодичність поточних ремонтів будівель планують виходячи з призначення, типу, термінів служби, року споруди, площі, величини фізичного і морального зносу і відновної вартості будівлі.

Затверджую: Головний інженер

«-------» ------------200-року (підпис)

Дефектний акт на виконання поточного ремонту будівлі (готельного номера)

| № | Об'єми робіт | Витрата матеріалів і виробів для виконання робіт | Вартість матеріалів і виробів для виконання робіт |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Найменуван-ня робіт | Одиниці виміру | Об'єм робіт | Найменуван-ня матеріалів | Одиниці виміру | Об'єм роботи | Одиниці виміру | Всього | Обґрунтування вартості |
| 1. | Улаштування підлоги: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Улаштування стягування | м² |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Укладання покриття | м² |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Закріплення покриття |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Улаштування плінтуса | пм |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Оздоблення стін |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | м² |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  | м² |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Оздоблення стелі |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | м² |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 |  | м² |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Ремонт вікон: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Установка склопакета | м² |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Улаштування підвіконня | м² |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Улаштування відливу | пм |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Ремонт дверей: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Встановлення дверей | м² |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Ремонт інженерного обладнання |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Інше |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вартість ремонту |  |  |  |  |  | гривень |  |  |

Дата, підпис, ПІБ

Періодичність капітальних ремонтів елементів й інженерного обладнання будівель планують з урахуванням його нормативного терміну служби.

Таблиця 3.2 - Мінімальна тривалість ефективної експлуатації елементів й інженерного обладнання будівель

| № | Елементи й інженерне обладнання будівель | Тривалість експлуатації до капітального ремонту (заміни), в роках |
| --- | --- | --- |
| 1 | Центральне опалення |  |
| 1.1 | Радіатори чавунні: |  |
| 1.1.1 | - при закритих схемах | 40 |
| 1.1.2 | - при відкритих схемах | 30 |
| 1.2 | Радіатори сталеві: |  |
| 1.2.1 | - при закритих схемах | 30 |
| 1.2.2 | - при відкритих схемах | 15 |
| 1.3 | Калорифери сталеві | 15 |
| 1.4 | Конвектори | 30 |
| 1.5 | Трубопроводи сталеві: |  |
| 1.5.1 | - у закритих схемах | 30 |
| 1.5.2 | - у відкритих схемах | 15 |
| 1.6 | Засувки і вентилі | 10 |
| 1.7 | Ізоляція трубопроводів | 10 |
| 1.8 | Котли опалювальні сталеві | 20 |
| 1.9 | Котли опалювальні чавунні | 25 |
| 1.10 | Елеватори водоструминні | 20 |
| 2. | Гаряче водопостачання: |  |
| 2.1 | Трубопровід з чорних труб: |  |
| 2.1.1 | - при закритих схемах | 10 |
| 2.1.2 | - при відкритих схемах | 15 |
| 2.2 | Трубопровід з оцинкованих труб: |  |
| 2.2.1 | - при закритих схемах | 20 |
| 2.2.2 | - при відкритих схемах | 30 |
| 2.3 | Змішувачі | 15 |
| 2.4 | Сушарки для рушників | 20 |
| 2.5 | Арматура чавунна | 10 |
| 2.6 | Арматура латунна | 15 |
| 2.7 | Ізоляція трубопроводів | 10 |
| 2.8 | Насоси і електродвигуни | 10 |
| 2.9 | Швидкісні водонагрівачі | 10 |
| 3. | Водопровід і каналізація: |  |
| 3.1 | Трубопровід холодної води: |  |
| 3.1.1 | - з чорних труб | 15 |
| 3.1.2 | - з оцинкованих труб | 30 |
| 3.2 | Трубопровід каналізації: |  |
| 3.2.1 | - з чавунних труб | 40 |
| 3.2.2 | - з керамічних труб | 60 |
| 3.2.3 | - з пластмасових труб | 60 |
| 3.3 | Умивальники: |  |
| 3.3.1 | керамічні | 20 |
| 3.3.2 | пластмасові | 30 |
| 3.4 | Унітази | 20 |
| 3.5 | Ванни: |  |
| 3.5.1 | емальовані чавунні | 40 |
| 3.5.2 | емальовані сталеві | 25 |
| 3.5.3 | пластмасові (акрилові) | 30 |
| 3.6 | Кухонні мийки і раковини: |  |
| 3.6.1 | емальовані чавунні | 30 |
| 3.6.2 | емальовані сталеві | 15 |
| 3.6.3 | неіржавіюча сталь | 20 |
| 3.7 | Водомірні вузли | 10 |
| 3.8 | Душові піддони | 30 |
| 3.9 | Водостічні труби по фасаду: |  |
| 3.9.1 | - з оцинкованої сталі | 10 |
| 3.9.2 | - з чорної сталі | 6 |
| 3.10 | Внутрішні водостоки: |  |
| 3.10.1 | - з чавунних труб | 40 |
| 3.10.2 | - із сталевих труб | 20 |
| 3.10.3 | - з пластмасових труб | 30 |
| 3.11 | Водорозбірні й туалетні крани | 10 |
| 3.12 | Арматура чавунна | 10 |
| 3.13 | Арматура латунна | 15 |
| 4. | Вентиляція: |  |
| 4.1 | Вентилятори і електродвигуни | 10 |
| 4.2 | Повітропроводи металеві | 10 |
| 4.3 | Кондиціонери | 15 |
| 4.4 | Холодильні машини | 12 |
| 4.5 | Металеві градирні | 10 |
| 5. | Газове устаткування: |  |
| 5.1 | Газові плити | 20 |
| 5.2 | Трубопроводи внутрішньо будинкові | 20 |
| 5.3 | Проточні газові водонагрівачі | 10 |
| 6. | Електропостачання: |  |
| 6.1 | Внутрішньо квартирні мережі - електропроводка відкрита | 25 |
| 6.2 | Внутрішньо квартирні мережі - електропроводка прихована | 40 |
| 6.3 | Побутові електроплити | 15 |
| 6.4 | Магістральні електролінії | 30 |
| 6.5 | Електроарматура (вимикачі, розетки і ін.) | 10 |
| 6.6 | Слабкострумові пристрої | 15 |
| 6.7 | Ввідно-розподільчі пристрої | 20 |
| 6.8 | Внутрішньо будинкові магістралі з розподільними щитками | 20 |
| 6.9 | Мережа чергового освітлення місць загального користування | 10 |
| 6.10 | Мережа освітлення приміщень виробничо-технічного призначення | 10 |
| 6.11 | Мережа постачання ліфтових установок | 15 |
| 6.12 | Лінія постачання системи видалення диму | 15 |
| 6.13 | Лінія постачання ЦТП і вбудованих бойлерних | 15 |
| 7 | Зовнішні мережі: |  |
| 7.1 | Водопровідні введення: |  |
| 7.1.1 | - з чавунних труб | 40 |
| 7.1.2 | - із сталевих труб | 15 |
| 7.2 | Дворова каналізація: |  |
| 7.2.1 | - з чавунних труб | 40 |
| 7.2.2 | - з керамічних труб | 30 |
| 7.3 | Теплопровід | 20 |
| 7.4 | Внутрішньо квартальний газопровід | 20 |
| 8. | Фундаменти |  |
| 8.1 | Стрічкові бутові на складному або цементному розчині | 50 |
| 8.2 | Стрічкові бутові на вапняному розчині й цегляні | 50 |
| 8.3 | Стрічкові бетонні й залізобетонні | 60 |
| 8.4 | Бутові і бетонні стовпи | 40 |
| 8.5 | Пальні | 80 |
| 8.6 | Дерев’яні стовпи | 15 |
| 9 | Стіни |  |
| 9.1 | Великопанельні з утеплюючим шаром з мінералованих плит | 50 |
| 9.2 | Великопанельні одношарові з легкого бетону | 30 |
| 9.3 | Особливо капітальні, кам’яні (цегляні товщиною 2,5 – 3,5 цеглини) й великоблочні на складному чи цементному розчині | 50 |
| 9.4 | Кам’яні звичайні (цегляні товщиною 2 – 2,5 цеглини) | 40 |
| 9.5. | Кам’яні полегшеної кладки із цегли, шлакоблоків і черепашнику | 30 |
| 9.6 | Дерев’яні рублені і брусчаті | 30 |
| 9.7 | Дерев’яні збірно-щитові, каркасно-засипні | 30 |
| 9.8 | Глинобитні, саманні, каркасно-камишитові | 15 |
| 10 | Герметизовані стики |  |
| 10.1 | Панелей зовнішніх стін мастиками: |  |
| 10.1.1 | - нетвердіючими | 8 |
| 10.1.2 | твердіючими | 15 |
| 10.2 | Місця примикання віконних, дверних блоків до граней отворів | 25 |
| 11 | Перекриття |  |
| 11.1 | Залізобетонні збірні і монолітні | 80 |
| 11.2 | З цегляним склепінням чи бетонним заповненням по металевих балках | 80 |
| 11.3 | Дерев’яні по дерев’яних балках, оштукатурені міжповерхові | 60 |
| 11.4 | Дерев’яні по дерев’яних балках, оштукатурені горищні | 30 |
| 11.5 | По дерев’яних балках, полегшені, не оштукатурені | 20 |
| 11.6 | Дерев’яні по металевих балках | 80 |
| 11.7 | Утеплюючи шари горищних перекриттів з: |  |
| 11.7.1 | - пінобетону | 25 |
| 11.7.2 | - піноскла | 40 |
| 11.7.3 | - цементного фіброліту | 15 |
| 11.7.4 | - керамзиту або шлаку | 40 |
| 11.7.5 | - мінеральної вати | 15 |
| 11.7.6 | - мінераловатних плит | 15 |
| 12 | Підлога |  |
| 12.1 | З керамічної плитки на бетонній основі | 60 |
| 12.2 | Цементна | 30 |
| 12.3 | Цементна з мармуровою крихтою | 40 |
| 12.4 | Дощата шпунтована: |  |
| 12.4.1 | - на перекриттях | 30 |
| 12.4.2 | - по ґрунту | 20 |
| 12.5. | Паркетні: |  |
| 12.5.1 | - дубові на рейках (на мастиці) | 60/50 |
| 12.5.2 | - букові на рейках (на мастиці) | 40/50 |
| 12.5.3 | - березові, осикові на рейках (на мастиці) | 30/20 |
| 12.5.4 | - з паркетної дошки | 20 |
| 12.6. | З твердої деревинно волокнистої плити | 15 |
| 2.7. | Мастичні на полівінілцементній мастиці | 30 |
| 12.8 | Асфальтові | 8 |
| 12.9 | З лінолеуму без основного | 10 |
| 12.10 | З тканинної або тепло звукоізоляційної основи | 20 |
| 12.11 | З полівінілхлоридних плиток | 10 |
| 12.12 | З кам’яних плит: |  |
| 12.12.1 | - мармурових плит | 50 |
| 12.12.2 | - гранітних плит | 80 |
| 13 | Сходи |  |
| 13.1 | Площадки залізобетонні, сходи по металевих, залізобетонних костурах або залізобетонних плитах | 60 |
| 13.2 | Накладні бетонні сходи з мармуровою крихтою | 40 |
| 13.3 | Дерев’яні | 20 |
| 14 | Балкони по: |  |
| 14.1 | - сталевих консольних балках (рамах) з заповненням монолітними залізобетонними або збірними плитами | 60 |
| 14.2 | - залізобетонних балках-консолях і плитах перекриття | 80 |
| 15 | Огородження балконів і лоджій |  |
| 15.1 | Металеві огородження | 40 |
| 15.2 | Дерев’яні огородження | 10 |
| 15.3 | Цементні або плиткові підлоги балконів і лоджій: |  |
| 15.3.1 | - з гідроізоляцією | 20 |
| 15.3.2 | - асфальтова підлога | 10 |
| 15.4 | Несучі дерев’яні балки-консолі з дощатим заповненням | 20 |
| 15.5 | Дерев’яна підлога, покрита: |  |
| 15.51 | - оцинкованою даховою сталлю | 20 |
| 15.5.2 | - чорною сталлю | 15 |
| 15.6 | Ганки бетонні з кам’яними або бетонними східцями | 20 |
| 15.7 | Ганки дерев’яні | 10 |
| 16 | Дахи і покрівлі |  |
| 16.1 | Крокви і обрешітка із збірних залізобетонних елементів | 80 |
| 16.2 | Із збірних залізобетонних настилів | 80 |
| 16.3 | Дерев’яні крокви і обрешітка | 50 |
| 16.4 | Утеплюючи шари сумісних без горищних дахів, які вентилюються(не вентилюються) з: |  |
| 16.4.1 | - пінобетону або піноскла | 40/30 |
| 16.4.2 | - керамзиту | 40/30 |
| 16.4.3 | - мінеральної вати | 15/10 |
| 16.4.4 | - мінераловатних плит | 20/15 |
| 17 | Покрівлі |  |
| 17.1 | - з оцинкованої сталі | 15 |
| 17.2 | - з чорної сталі | 10 |
| 17.3 | - з рулонних матеріалів у 3-4 шари | 10 |
| 17.4 | - з керамічної черепиці | 60 |
| 17.5 | - з азбоцементних листів і волокнистого шиферу | 30 |
| 17.6 | - з без рулонних мастичних по склоткані | 10 |
| 18 | Перегородки |  |
| 18.1 | Шлакобетонні, бетонні, цегляні, оштукатурені | 75 |
| 18.2 | Гіпсові, гіпсоволокнисті | 60 |
| 18.3 | Із сухої штукатурки по дерев’яному каркасу | 30 |
| 19 | Двері і вікна |  |
| 19.1 | Віконні і балконні заповнення: |  |
| 19.1.1 | - дерев’яні рами | 40 |
| 19.1.2 | - металеві рами | 50 |
| 19.2 | Заповнення дверей: |  |
| 19.2.1 | - внутрішньо квартирні | 50 |
| 19.2.2 | - вхідні у квартиру | 40 |
| 19.2.3 | - вхідні на східці | 10 |
| 20 | Опалювальні і кухонні печі |  |
| 20.1 | Кухонні печі з обігріваючим щитком, які працюють на дров’яному паливі | 20 |
| 20.. | Кухонні печі з обігріваючим щитком, які працюють на вугільному паливі | 15 |
| 20.3 | Опалювальні печі на дров’яному паливі | 30 |
| 20.4 | Опалювальні печі на вугільному паливі | 25 |
| 20.5 | Опалювальні печі на газовому паливі | 25 |
| 21 | Вентиляція |  |
| 21.1 | Шахти і короби на горищах із шлакобетонних плит | 60 |
| 21.2 | Шахти і короби на горищах із дерев’яних щитів, оббитих даховим залізом | 40 |
| 21.3 | Приставні вентиляційні витяжні канали з гіпсових і шлакобетонних плит | 30 |
| 21.4 | Приставні вентиляційні витяжні канали з дерев’яних щитів, оштукатурених по тканій металевій сітці | 20 |
| 22 | Внутрішнє оздоблення |  |
| 22.1 | Штукатурка по кам’яних стінах | 40 |
| 22.2 | Штукатурка по дерев’яних стінах і перегородках | 20 |
| 22.3 | Облицювання керамічними плитками | 30 |
| 22.4 | Облицювання сухою штукатуркою | 20 |
| 22.5 | Фарбування водними сумішами в приміщеннях | 4 |
| 22.6 | Фарбування напівводяними (емульсійними) сумішами в приміщеннях | 5 |
| 22.7 | Фарбування водними сумішами сходових кліток | 3 |
| 22.8 | Фарбування напівводяними (емульсійними) сумішами сходових кліток | 4 |
| 22.9. | Фарбування безводними сумішами (олійними, алкідними фарбами, емалями, лаками та ін.): |  |
| 22.9.1 | - стін, стель, столярних виробів | 8 |
| 22.9.2 | - підлог | 5 |
| 22.9.3 | - радіаторів, трубопроводів | 4 |
| 22.9.4 | - сходових огорож | 4 |
| 22.10 | Оклеювання стін шпалерами звичайними | 4 |
| 22.11 | Оклеювання стін шпалерами поліпшеної якості | 5 |
| 23 | Зовнішнє оздоблення |  |
| 23.1 | Облицювання: |  |
| 23.1.1 | - цементними офактуреними плитами | 50 |
| 23.1.2 | - ковдровою плиткою | 30 |
| 23.1.3 | - природним камінням | 80 |
| 23.2 | Теразитова штукатурка | 40 |
| 23.3 | Штукатурка по цеглі: |  |
| 23.3.1 | - складним розчином | 30 |
| 23.3.2 | - розчином вапна | 20 |
| 23.4 | Штукатурка по дереву | 15 |
| 23.5 | Ліпні деталі цементні | 30 |
| 23.6 | Фарбування по штукатурці (по бетону): |  |
| 23.6.1 | - вапняними сумішами | 3 |
| 23.6.2 | - силікатними | 6 |
| 23.6.3 | - полімерними | 6 |
| 23.6.4 | - кремнійоорганичними фарбами | 8 |
| 23.7 | Олійне фарбування по дереву | 4 |
| 23.8 | Фарбування покрівель олійними сумішами | 4 |
| 23.9 | Покриття поясків, сандриків і підвіконників: |  |
| 23.10.1 | - з оцинкованої дахової сталі | 8 |
| 23.11.2 | - з чорної дахової сталі | 6 |
| 24 | Сміттєпроводи |  |
| 4.1. | Завантажувальні пристрої, клапани | 10 |
| 24.2. | Сміттєзбірні камери, вентиляція | 30 |
| 24.3. | Стовбур | 60 |
| 25 | Обладнання об’єднаних диспетчерських систем. Внутрішньо будинкові мережі зв’язку і сигналізації: |  |
| 25.1 | Проводка | 15 |
| 25.2 | Щитки, датчики, замки та інше | 10 |
| 25.3 | Телемеханічні блоки | 5 |
| 25.4 | Переговорно-замкові пристрої | 5 |
| 25.5 | Автоматичний протипожежний захист | 4 |
| 25.6 | Телеантени | 10 |
| 26 | Зовнішній благоустрій |  |
| 26.1 | Асфальтобетонні (асфальтові) покриття проїздів, тротуарів, вимощення | 10 |
| 26.2 | Щебінкові площадки і садові доріжки | 5 |
| 26.3 | Обладнання дитячих майданчиків | 5 |

План капітальних ремонтів елементів й інженерного устаткування будівель рекомендують відображати у вигляді горизонтальної лінії, на якій нанесені поділки років. Під діленнями, які відповідають необхідним термінам служби елементів й інженерного устаткування, проставити його відповідну нумерацію згідно з таблицею 3.2.

4. ВИЗНАЧЕННЯ ЧАСУ ПОЧАТКУ АВАРIЙНО-ВIДНОВЛЮВАЛЬНИХ РОБIТ ПРИ РЕМОНТI СИСТЕМИ ОПАЛЕННЯ БУДIВЛI

Вхідні данні

| Параметр | Номер варіанта (кінцева цифра шифру залікової книжки) |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| , º С | - 23; - 13; - 3º С | - 20; - 10; 0º С | - 21; - 11; - 1º С | - 22; - 12; - 2º С | - 24; - 14; - 4º С | - 25; - 15; - 5º С | - 26; - 16; - 6º С | - 27; - 17; - 7º С | - 28; - 18; - 8º С | - 29; - 19; - 9º С |
| , м² | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 |
| Тип опалюва-льного приладу | Радіатор чавун-ний секцій-ний | Конве-кор | Радіатор сталевий панельний | Радіатор бетонний панельний | Радіатор чавунний секційний | Конвектор | Радіатор сталевий панель-ний | Радіатор чавунний секційний | Конвектор | Радіатор сталевий панельний |
| Конструк-ція зовнішніх стін | Цегляні стіни товщи-ною у дві цеглини | Керам-зитобе-тонні панелі | Трьохшарові панелі з ефектив-ною теплоізо-ляцією | Цегляні стіни товщиною у дві цеглини | Керамзи-тобетонні панелі | Трьохшарові панелі з ефективною тепло-ізоляцією | Цегляні стіни товщи-ною у дві цеглини | Керамзито-бетонні панелі | Трьохшарові панелі з ефективною теплоізоля-цією | Цегляні стіни товщиною у дві цеглини |

Систему опалення призначено для забезпечення необхiдно( температури повітря в середині приміщень незалежно від температури зовнішнього повітря.

Для визначення часу початку аварiйно - вiдновлювальних робіт при ремонті системи опалення будiвлi zp (tн) необхідно зробити графік зниження температури повітря від оптимального значення до допустимого у представницькому примiщеннi будiвлi в результаті припинення подачі теплоносія. Як представницьке приймають куткове примiщення, розташоване на проміжному поверху.

Температуру повітря в примiщеннi tв(z) через z годин після припинення подачі теплоносія визначають за формулою

tb(z)=,        (4.1)

де

|  | - розрахункова температура повітря в примiщеннi до аварії (оптимальна), приймають 20оС; |
| --- | --- |
| tну | - умовна температура зовнішнього повітря з урахуванням додаткових побутових теплових надходжень в приміщеннях будiвлi, приймають за формулою (4.2); |
| А | - коефiцi(нт, приймають за формулою (4.3); |
| е | - число, е ( 2,718; |
| m | - темп охолоджування опалювального приладу, 1/год, приймають згідно з табл. 4.1.; |
| kt | - коефiцi(нт, який врахову( особливості конвективно-променевого теплообміну в примiщеннi, приймають згідно з табл. 4.1.; |
| ( | - показник теплостiйкостi примiщення, годин, приймають згідно з табл. 4.2. |

tну = tн + qб.F/qп,	                            		 (4.2)

де

| tн | - розрахункова температура зовнішнього повітря, приймають згідно з варіантом завдання; |
| --- | --- |
| qб | - питома величина побутових теплових надходжень, приймають 21 Вт/м2; |
| F | - площа представницького приміщення, м2, приймають згідно з варіантом завдання; |
| qп | - питомі теплові втрати приміщення, Вт/оС, приймають згідно з табл. 4.2. |

Коефiцi(нт А визнача(ться за формулою

А = ,                 		(4.3)

Таблиця 4.1 - Величини m i kt

| Тип опалювального приладу | m, 1/год | kt |
| --- | --- | --- |
| Радіатор чавунний секційний | 1,4 | 0,93 |
| Конвектор, радіатор стальний панельний | 24 | 0,93 |
| Радіатор бетонний панельний | 0,35 | 0,98 |

Таблиця 4.2 - Величини qп  i (

| Конструкція зовнішніх стін | qп, Вт/оС | (,год |
| --- | --- | --- |
| Цегляні стіни товщиною в дві цеглини | 48 | 65 |
| Керамзитобетонні панелі | 46 | 50 |
| Трьохшаровi панелі з ефективною теплоiзоляцi(ю | 45 | 43 |

Для створення трьох графiкiв зміни температури повітря в примiщеннi tв(z) в результаті аварi( системи опалення розрахунок здійснюють через інтервал часу в дві години при трьох різних значеннях температури зовнішнього повітря (наприклад tн = -23, -13, -3 оС).

Величина zp (tн) - це час, за який температура повітря в примiщеннi при аварi( системи опалення зменшиться від оптимального значення  = 20оС до допустимого tв(z) = 14 оС.

Усунення несправностей елементів системи опалення можна здійснити двома способами: а) заміною на запасний елемент;

б) ремонтно-вiдновлювальними роботами на мiсцi. Той чи iнший спосіб усунення несправностей елемента обирають на основі заповнення табл. 4.3. Вибір поляга( у порiвняннi раніше визначено( з графiкiв величини zp (tн) із сумою часу відновлення працеспроможностi елемента zp (яким-небудь з двох способів) i часу від моменту відмови елемента до початку робіт z0. Величина z0 залежить від оснащеності служби технічними засобами для виявлення відмови елемента, швидкості надходження інформації( про аварію й інших чинників організації( праці. Величину z0 доцільно прийняти рівною одній годині. У цьому випадку повинна виконуватися умова:

zp + z0 < zp (tн),                  		(4.4)

Якщо час відновлення працеспроможностi елемента системи опалення способом ремонту на мiсцi більше часу zp (tн), тоді приймають більш швидкий спосіб - заміну на запасний.

Таблиця 4.3 - Аналіз шляхів усунення несправності елементів системи опалення будiвлi

| Елемент | Час відновлення працеспроможностi елемента zp, годин | z0 =1 годин | zp (tн)*, годин | Спосіб усунення несправностей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | заміна на запасний | ремонт на мiсцi |  | -23оС | -13 оС | -3 оС | -23оС | -13 оС | -3 оС |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Насос масою до 100 кг | 4,5 | >11 |  |  |  |  |  |  |  |
| Насос масою до 200 кг | 6 | >14 |  |  |  |  |  |  |  |
| Засувки діаметром 100-200 мм | 2,5-6 | > 6,5-14 |  |  |  |  |  |  |  |
| Зворотній клапан діаметром 50-200 мм | 1,9-5,3 | > 6,5-14 |  |  |  |  |  |  |  |
| Регулятор витрат РР-50 i РР -100 | 1,5 i 3 | > 6,5-14 |  |  |  |  |  |  |  |
| Водонагрівач діаметром 89-325 мм у блоці з кiлькiстю секцiй: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -2 | 6,6-11 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| - 4-5 | 14-24 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| Внутрiшньо квартальна теплова мережа діаметром |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 100 - 200 мм | - | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 350 мм | - | 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| Опалювальний прилад: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - радіатор сталевий | 4 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| - радіатор бетонний | - | 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| Примітка: | * - три різних значення величини zp (tн) визначають з графiкiв вiдповiдно для tн (наприклад,-23, -13, -3 оС) |

5.ЗНОС БУДІВЛІ

Знос будівлі –це процес погіршення експлуатаційних показників будівлі в часі (з урахуванням зміни вимог) під впливом різноманітних факторів (внутрішніх і зовнішніх, природних і штучних). Цей процес є неминучим. Завданням технічної експлуатації будівель є недопущення прискореного, передчасного зносу, «гальмування» природного зносу, а також зменшення зносу, завдяки цьому збільшують строк служби будівлі і її елементів.

Сучасні експлуатаційні й соціальні вимоги – це вимоги до комфорту, благоустрою, плануванню.

Моральний знос у більшості випадків виникає раніше, ніж фізичний знос і незалежно від нього.

Ознаки морального зносу: невідповідність планування квартир сучасним вимогам і нормам, невідповідність інженерного обладнання будівель сучасним вимогам і нормам, недостатній благоустрій прилеглої території (озеленення, автостоянки, сміттєві контейнери) й інше.

За ступенем фізичного і морального зносу визначають економічний строк служби будівлі.

Це приблизний строк, по закінченні якого виникає потреба:

- або капітальний ремонт,

- або реконструкція,

- або припинення експлуатації будівлі.

Строк служби конструкції будівлі – це календарний час, протягом якого під впливом різних факторів вона приходить до стану, коли подальша експлуатація стає неможливою, а відбудова – економічно недоцільною.

Строк служби будівлі визначають строком служби практично незмінних конструкцій: фундаментів, зовнішніх стін, каркасів.

Економічний строк служби будівлі враховують при визначенні норм амортизаційних відрахувань і ефективності витрат коштів на ремонти.

Таким чином, склалася система технічних вимог, які висувають до різних елементів будівлі при оцінці ступеня надійності їх експлуатації для того, щоб прийняти правильне рішення щодо проведення необхідного економічно обґрунтованого заходу.

Визначення фізичного зносу будівлі.

Існують два основні методи визначення фізичного зносу будівлі:

- безпосереднє обстеження елементів будівлі (має значну точність),

- за строками служби (має низьку точність).

Метод безпосереднього обстеження елементів будівлі.

Фізичний знос будівлі визначають за «Методикою визначення фізичного зносу цивільних будівель».

Фізичний знос будівлі на момент його оцінки – це відношення вартості ремонтних робіт, об’єктивно необхідних для усунення несправностей будівлі, до її відновної вартості.

Суть методики полягає у наступному.

Знос елементів будівлі (%) визначають за спеціально розробленими таблицями зовнішніх ознак зносу, які наведені в ВСН 53-86 Р « Правила оцінки фізичного зносу житлових будівель» (таблиці 1-71). Таблиць є значна кількість для різних типів конструкцій будівель. Фізичний знос окремих елементів, інженерних систем і їх ділянок оцінюють шляхом порівняння ознак фізичного зносу, що визначені внаслідок обстеження, з їх значеннями, що приведені в таблицях 1-71 ВСН 53-86 Р.

,

де .- фізичний знос обстеженого елемента (%),

m – кількість ознак зносу елемента (ділянки),

- фізичний знос елемента за даною ознакою (ділянкою)(%),

.- розмір несправної ділянки (довжина, площа, об’єм),

- загальний розмір даного елемента (довжина, площа, об’єм).

Фізичний знос будівлі (%) визначають як суму добутків зносу окремих елементів і їх питомої вартості.

,

де  - фізичний знос будівлі (%),

- фізичний знос окремих обстежених елементів будівлі (%),

- питома вартість окремих обстежених елементів будівлі (%) (частка вартості по відношенню вартості всієї будівлі),

n – кількість обстежених елементів будівлі (повинно бути не менш 9 елементів).

Частки відновлювальної вартості окремих обстежених елементів будівлі в загальній відновлювальній вартості будівлі визначають:

- за укрупненими показниками відновлювальної вартості будівель, що затверджені у встановленому порядку;

- для елементів та інженерного обладнання будівель, що не мають затверджених показників, за їх кошторисною вартістю.

Таблиця 5.1 - Вихідні дані:

| Обстежені елементи будівлі | Номер варіанта (кінцева цифра шифру залікової книжки) |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
|  | Li,% | Ri,% | RiLi | Li,% | Ri,% | RiLi | Li,% | Ri,% | RiLi | Li,% | Ri,% | RiLi | Li,% | Ri,% | RiLi | Li,% | Ri,% | RiLi | Li,% | Ri,% | RiLi | Li,% | Ri,% | RiLi | Li,% | Ri,% | RiLi | Li,% | Ri,% | RiLi |
| 1.Фундамент | 7 | 10 | 70 | 6 | 11 |  | 8 | 12 |  | 7 | 13 |  | 6 | 14 |  | 8 | 15 |  | 7 | 16 |  | 6 | 17 |  | 8 | 18 |  | 7 | 19 |  |
| 2.Стіни і перегородки | 40 | 15 | 600 | 41 | 16 |  | 39 | 17 |  | 40 | 18 |  | 41 | 19 |  | 39 | 20 |  | 40 | 21 |  | 41 | 22 |  | 39 | 23 |  | 40 | 24 |  |
| 3.Перекриття | 10 | 30 | 300 | 11 | 31 |  | 9 | 32 |  | 10 | 33 |  | 11 | 34 |  | 9 | 35 |  | 10 | 36 |  | 11 | 37 |  | 9 | 38 |  | 10 | 39 |  |
| 4. Дах | 3 | 35 | 105 | 2 | 36 |  | 4 | 37 |  | 3 | 38 |  | 2 | 39 |  | 4 | 40 |  | 3 | 41 |  | 2 | 42 |  | 4 | 43 |  | 3 | 44 |  |
| 5. Підлога | 6 | 25 | 150 | 5 | 26 |  | 7 | 27 |  | 6 | 28 |  | 5 | 29 |  | 7 | 30 |  | 6 | 31 |  | 5 | 32 |  | 7 | 33 |  | 6 | 34 |  |
| 6. Вікна і двері | 4 | 20 | 80 | 5 | 21 |  | 3 | 22 |  | 4 | 23 |  | 5 | 24 |  | 3 | 25 |  | 4 | 26 |  | 5 | 27 |  | 3 | 28 |  | 4 | 29 |  |
| 7.Внутрішнє оздоблення | 8 | 30 | 240 | 9 | 31 |  | 7 | 32 |  | 8 | 33 |  | 9 | 34 |  | 7 | 35 |  | 8 | 36 |  | 9 | 37 |  | 7 | 38 |  | 8 | 39 |  |
| 8. Зовнішнє оздоблення | 4 | 10 | 40 | 3 | 11 |  | 5 | 12 |  | 4 | 13 |  | 3 | 14 |  | 5 | 15 |  | 4 | 16 |  | 3 | 17 |  | 5 | 18 |  | 4 | 19 |  |
| 9. Сходи | 3 | 20 | 60 | 4 | 21 |  | 2 | 22 |  | 3 | 23 |  | 4 | 24 |  | 2 | 25 |  | 3 | 26 |  | 4 | 27 |  | 2 | 28 |  | 3 | 29 |  |
| 10. Інженерне обладнання | 12 | 35 | 420 | 11 | 36 |  | 13 | 37 |  | 12 | 38 |  | 11 | 39 |  | 13 | 40 |  | 12 | 41 |  | 11 | 42 |  | 13 | 43 |  | 12 | 44 |  |
| 11.Інші елементи | 3 | 20 | 60 | 3 | 21 |  | 3 | 22 |  | 3 | 23 |  | 3 | 24 |  | 3 | 25 |  | 3 | 26 |  | 3 | 27 |  | 3 | 28 |  | 3 | 29 |  |
|  | Σ=100 |  | Σ= | Σ=100 |  | Σ= | Σ=100 |  | Σ= | Σ=100 |  | Σ= | Σ=100 |  | Σ= | Σ=100 Σ= |  | Σ= | Σ=100 |  | Σ= | Σ=100 |  | Σ= | Σ=100 |  | Σ= | Σ=100 |  | Σ= |

Метод за строками служби. Даний метод використовують для приблизних розрахунків величини фізичного зносу будівлі.

Якщо будівля відслужила свій нормативний строк, але ще придатна для використання за призначенням і її з якихось причин неможливо ретельно обстежити, можна використати таку залежність:

;  ,

де  - фактичний строк служби будівлі, років;

- нормативний строк служби будівлі, років;

- залишковий строк служби будівлі, років (визначають експертним шляхом методами інструментального обстеження).

Якщо будівля не відслужила свій нормативний строк і її з якихось причин неможливо ретельно обстежити, можна використати таку залежність:

;  .

Для більш точної оцінки стану елементів будівлі необхідно використати результати інструментального обстеження.

Вартісне відбиття фізичного зносу будівлі можна визначити за залежністю:

С = В  ,

де В – відновлювальна вартість будівлі, гривень;

R – фізичний знос будівлі, %.

Фізичний знос будівлі протягом часу підвищує свою інтенсивність. Особливо різко він інтенсифікується після досягнення будівлею приблизно 75% розрахункового (нормативного) строку служби. Тому максимальне значення фізичного зносу будівлі повинно бути не більш 75%. Відповідно зростають і витрати на зменшення фізичного зносу будівлі. Так, витрати на ремонт при фізичному зносі 65% у 30 разів більш, ніж при фізичному зносі 10%. Це пов’язано зі збільшенням темпу старіння будівлі: в середній період служби будівлі її фізичний знос складає приблизно 0,35% на рік, а на кінцевий період служби будівлі її фізичний знос складає приблизно 1-1,5% на рік (у 3-5 разів більше).

На інтенсивність фізичного зносу впливає багато чинників: зовнішні впливи, внутрішні впливи, помилки, що допущені при проектуванні і будівництві будівлі, недоліки та порушення правил технічної експлуатації будівель, а також тип будівлі, матеріали елементів будівлі, розміри будівлі, людський фактор й ін. Навіть будівлі, що були збудовані однією організацією за одним проектом в один рік, можуть суттєво відрізнятися за величиною фізичного зносу. Це викликано тим, що при інших однакових умовах головний вплив на інтенсивність фізичного зносу має рівень технічної експлуатації будівель.

При комбінації позитивних чинників і ефективній технічній експлуатації будівель можна досягти «гальмування» фізичного зносу, а також зменшення фізичного зносу, збільшення фактичного строку служби будівлі.

Але прогнозувати інтенсивність фізичного зносу будівлі на значний період часу можливо тільки приблизно, тому що вельми важко оцінити вплив різноманітних чинників на фізичний знос конкретної будівлі.

Зменшення фізичного зносу будівлі після ремонту можна визначити повторним розрахунком методом безпосереднього обстеження елементів будівлі.

Але навіть при високоякісному капітальному комплексному ремонті будівлі зменшення фізичного зносу будівлі є не більш 50-70%, тому що в будівлі залишаються деякі елементи, що не замінювалися.

Технічна експлуатація будівель потребує постійних витрат ресурсів.

Моральний знос.

Відрізняють дві форми морального зносу.

Моральний знос 1- ї форми – це зниження вартості протягом часу існуючої будівлі по відношенню вартості будівництва аналогічної нової будівлі. Це викликано розвитком науки і техніки, що викликає зменшення частки суспільно необхідного труда на будівництво аналогічної будівлі на момент оцінки. Таким чином, приймають тезу, що вартість будівництва аналогічної будівлі в сучасних умовах менша за первісну вартість будівництва існуючої будівлі, яку було споруджено колись. Ця теза є вельми дискусійною, бо далеко не завжди вартість будівництва аналогічної будівлі в сучасних умовах є меншою за первісну вартість будівництва існуючої будівлі. Це пов’язано з підвищенням вартості енергоресурсів, матеріалів, заробітної платні й ін. Моральний знос 1- ї форми (зменшення вартості існуючих будівель) має невелику практичну цінність, його зменшення можливе лише на стадії проектування, що вельми складно, він не пов’язаний із суттєвими додатковими витратами.

Вартість морального зносу 1- ї форми можна визначити за такою залежністю:

М1 = ,

де  - первісна вартість будівлі;

- відновлювальна вартість будівлі.

Моральний знос 2- ї форми – це невідповідність будівлі (чи елемента) зміненим експлуатаційним і соціальним вимогам (сучасні вимоги до комфорту вищі за ті, що були колись під час будівництва існуючої будівлі); втрата будівлею певної частки технологічної відповідності її призначенню, відновлення якої пов’язане з додатковими витратами. Цю форму морального зносу оцінюють відносними витратами, що пов’язані з усуненням цього зносу для конкретних елементів (перепланування квартир, забезпечення відсутніми інженерними системами та інженерним обладнанням та ін.) для досягнення існуючих сучасних вимог. Моральний знос 2- ї форми потребує значних додаткових витрат. Зі зменшенням цієї форми зносу припадає постійно стикатися на практиці. Він виникає як стрибок при зміні вимог до будівлі й комфорту, які зараз змінюються кожні 10-15 років. Зниження морального зносу 2- ї форми здійснюється під час капітального ремонту і реконструкції.

Вартість морального зносу 2- ї форми можна визначити за такою залежністю:

М2 = ,

де  - відновлювальна вартість будівлі;

- вартість нової будівлі, спорудженої відповідно до сучасних вимог.

Значення морального зносу 2- ї форми існуючої будівлі не повинна перевішувати витрат на нове будівництво аналогічної будівлі, що відповідає сучасним вимогам (М2<1).

Індекс якості будівлі враховує і фізичний, і моральний знос:

Ія = 1-  ,

де  - фізичний знос будівлі;

- моральний знос будівлі.

Якщо Ія < 0,2 , то необхідно припинення експлуатації будівлі.

6. ЕКСПЛУАТАЦIЯ СИСТЕМ МЕХАНIЧНО( ВЕНТИЛЯЦI( Й КОНДИЦIЮВАННЯ ПОВIТРЯ

Вихідні дані:

| Параметр | Номер варіанта (кінцева цифра шифру залікової книжки) |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Кiлькiсть приладів для прийому чи випуску повітря | 5 | 6-10 | 11-15 | 16-20 | 21-25 | >25 | 11-15 | 16-20 | 21-25 | >25 |

Система вентиляції( будівель призначена для виведення забрудненого i подачі чистого повітря для забезпечення нормальних санiтарно-гiгi(нiчних умов у примiщеннях.

Система кондиціювання повітря призначена для автоматично( підтримки в закритих приміщеннях всіх чи окремих параметрів повітря (температури, вiдносно( вологості, чистоти, швидкості) з метою забезпечення метеорологічних умов, найбільш сприятливих для самопочуття людей і проведення технологічних процесів.

Експлуатацію систем механiчно( вентиляцію( й кондиціювання повітря проводять на основі системи робіт, що містить: планове міжремонтне обслуговування, перiодичнi планові огляди, чистки, поточний i капітальний ремонти, планові технiчнi випробування.

Планове міжремонтне обслуговування виконують чергові слюсарі під час робочо( зміни. Воно включає: пуск, регулювання, виключення установок, нагляд за роботою обладнання, контроль за параметрами повітря, усунення дрібних дефектів i виявлення інших несправностей обладнання.

Перiодичнi планові огляди здійснюють за графіком слюсарi-ремонтники. Під час оглядів визначають технічний стан обладнання, виявляють дефекти, що підлягають усуненню при черговому ремонті, проводять часткову чистку i змащення окремих деталей та вузлiв. Результати оглядів із зазначенням несправностей ре(струють в журналі експлуатації( установки.

Періодичну чистку обладнання згідно з графіком здійснюють чергові слюсарі чи слюсарi-ремонтники вiдповiдно до робочої iнструкцiї, в якій вказано місце i час виконання робіт, порядок збирання i розбирання обладнання, рекомендації по використанню механiзмiв й iнструменту.

Поточний ремонт включає: герметизацію нещiльностей, лiквiдацiю незначних несправностей, заміну несправних i зношених деталей, а також чистку обладнання.

Капітальний ремонт включає: розбирання всіх основних вузлів установок, (х ремонт чи заміну, а також фарбування. Капітальний ремонт завершують регулюванням систем i виведенням (х на проектний режим. Результати випробувань ре(струють в паспортах установок.

Планові технiчнi випробування здійснюють згідно з графіком працівники експлуатуючо( чи спецiалiзовано( організації. Перiодичнiсть випробувань: щонайменше один раз на рік у випадку вiдсутностi виділення шкідливих газів, пари, пилу; щонайменше один раз у квартал при видiленнi шкідливих газів, пари, пилу. У випадку теплових виділень в приміщеннях планові технiчнi випробування виконують в теплий період року. Результати випробувань ре(струють в паспортах установок.

Планування заходів з технiчно( експлуатації( систем механiчно( вентиляції( та кондиціювання повітря здiйснюють на пiдставi вихідних даних табл. 6.1.

Таблиця 6.1 - Характеристики систем механiчно( вентиляції

| Тип приміщення будiвлi | Система механiчно( вентиляції | Типи вентиляційних установок і (х обладнання | Кiлькiсть обладнання | Кiлькiсть приладів для прийому чи випуску повітря | Режим роботи (кiлькiсть змін) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Гарячий цех i пельменна ресторану | Припливна | П - 1: - вентилятор вiдцентровий - фільтр | 1 | Згідно з варіантом завдання | 3 |
| Обідній зал ресторану, адмiнiстративнi приміщення | Припливна | П - 2: - вентилятор вiдцентровий - калорифер - фільтр | 1 |  | 2 |
| Приміщення для прасування | Припливна | П - 3: - вентилятор вiдцентровий - фiльтр | 1 |  | 2 |
| Камера фруктів | Припливна | П - 4: - вентилятор вiдцентровий - фільтр | 1 |  | 3 |
| Критий спортивний зал з тенісним кортом | Припливна | П - 5: - вентилятор вiдцентровий - калорифер - фільтр | 1 |  | 2 |
| Комори | Припливна | П - 6: - вентилятор вiдцентровий - фільтр | 1 |  | 3 |
| Склади | Припливна | П - 7: - вентилятор вiдцентровий - фільтр | 1 |  | 3 |
| Інвентарні та ремонтні майстерні | Припливна | П - 8: - вентилятор вiдцентровий - фільтр | 1 |  | 2 |
| Холи поверхові | Припливна | П - 9: - вентилятор вiдцентровий - калорифер - фільтр | 1 |  | 3 |
| Зал атракціонів | Припливна | П - 10: - вентилятор вiдцентровий - калорифер - фільтр | 1 |  | 2 |
| Бібліотека | Припливна | П - 11: - вентилятор вiдцентровий - калорифер - фільтр | 1 |  | 2 |
| Пункт побутового обслуговування (ремонт і прасування одягу, ремонт і чищення взуття, хімчистка) | Припливна | П - 12: - вентилятор вiдцентровий - калорифер - фільтр | 1 |  | 2 |
| Камера схову | Припливна | П - 13: - вентилятор вiдцентровий - фільтр | 1 |  | 3 |
| Адмiнiстративнi приміщення | Припливна | ПО - 2 опалювально-вентиляцiйний агрегат з вентилятором вiдцентровий - фільтр | 1 |  | 2 |
| Виробничі приміщення | Витяжна | В - 1: - вентилятор вiдцентровий | 1 |  | 2 |
| Санiтарнi вузли | Витяжна | В - 2: - вентилятор вiдцентровий | 1 |  | 3 |
| Пельменний зал | Витяжна | В - 3 - вентилятор на покрiвлi | 1 |  | 2 |
| Обiднiй зал | Витяжна | В - 4 - вентилятор на покрiвлi | 1 |  | 2 |
| Гарячий цех | Витяжна | В - 5: - вентилятор вiдцентровий | 1 |  | 3 |
| Кондитерський цех | Витяжна | В - 6: - вентилятор вiдцентровий | 1 |  | 2 |
| Головний вхід | Повiтряно-теплова завіса (витяжна) | В - 7: - вентилятор вiдцентровий - калорифер - фільтр | 1 |  | 3 |
| Ресторан національної кухні | Витяжна | В - 8: - вентилятор вiдцентровий | 1 |  | 2 |
| Ресторан європейської кухні | Витяжна | В - 9: - вентилятор вiдцентровий | 1 |  | 2 |
| Ресторан східної кухні | Витяжна | В - 10: - вентилятор вiдцентровий | 1 |  | 2 |
| Кафе | Витяжна | В - 11: - вентилятор вiдцентровий | 1 |  | 2 |
| Бар | Витяжна | В - 12: - вентилятор вiдцентровий | 1 |  | 3 |
| Буфет | Витяжна | В - 13: - вентилятор вiдцентровий | 1 |  | 2 |
| Приміщення для подавання сніданків, обідів і вечерь у готельні номери | Витяжна | В - 14: - вентилятор вiдцентровий | 1 |  | 2 |
| Плавальний басейн | Витяжна | В - 15: - вентилятор вiдцентровий | 1 |  | 2 |
| Пральня | Витяжна | В - 16: - вентилятор вiдцентровий | 1 |  | 2 |
| Приймальний вестібюль | Припливна | БК: - кондиціонер автономний | 1 |  | 3 |
| Адмiнiстративнi приміщення | Припливна | БК: - кондиціонер автономний | 1 |  | 2 |
| Читальний зал | Припливна | БК: - кондиціонер автономний | 1 |  | 2 |
| Конгрес-зал | Припливна | БК: - кондиціонер автономний | 1 |  | 2 |
| Кіноконцертний зал | Припливна | БК: - кондиціонер автономний | 1 |  | 2 |
| Конференц-зал | Припливна | БК: - кондиціонер автономний | 1 |  | 2 |
| Приміщення для секційних засідань при конференц-залі | Припливна | БК: - кондиціонер автономний | 1 |  | 2 |
| Музичний та танцювальний салон | Припливна | БК: - кондиціонер автономний | 1 |  | 2 |
| Виставковий салон | Припливна | БК: - кондиціонер автономний | 1 |  | 2 |
| Аптека | Припливна | БК: - кондиціонер автономний | 1 |  | 2 |
| Кегельбан | Припливна | БК: - кондиціонер автономний | 1 |  | 3 |
| Більярдна | Припливна | БК: - кондиціонер автономний | 1 |  | 3 |
| Нічний клуб | Припливна | БК: - кондиціонер автономний | 1 |  | 3 |
| Тренажерний зал | Припливна | БК: - кондиціонер автономний | 1 |  | 2 |
| Медичний пункт | Припливна | БК: - кондиціонер автономний | 1 |  | 3 |
| Магазини | Припливна | БК: - кондиціонер автономний | 1 |  | 2 |
| Перукарня з двома залами | Припливна | БК: - кондиціонер автономний | 1 |  | 2 |
| Бюро заказування білетів (транспорт, театр, екскурсії) | Припливна | БК: - кондиціонер автономний | 1 |  | 2 |
| Відділення зв’язку з телефоном | Припливна | БК: - кондиціонер автономний | 1 |  | 2 |
| Пункт обміну валют й інших банківських послуг | Припливна | БК: - кондиціонер автономний | 1 |  | 2 |

Річний план заходів з технічної експлуатації систем механічної вентиляції доцільно скласти у вигляді табл. 6.2.

Таблиця 6.2 – Річний план заходів з технічної експлуатації вентиляційних установок будівлі

| Тип установки (відповідно до табл. 6.1) | Місяці |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | С | Л | Б | К | Т | Ч | Л | С | В | Ж | Л | Г |

При цьому слід враховувати періодичність міжремонтних і міжоглядових робіт для різних типів вентиляційних установок (табл. 6.3), періодичність чисток (табл. 6.4) і технічних випробувань (сказано вище).

При складанні річного плану заходів слід рівномірно розподіляти чотири різні заходи: огляди (О), поточні ремонти (ПР), чистки (Ч), технічні випробування (ТВ) за місяцями року, щоб загальний обсяг робіт у кожному місяці був приблизно однаковим.

Таблиця 6.3 – Періодичність міжремонтних і міжоглядових робіт для вентиляційних установок

| Характеристика шкідливих речовин | Періодичність робіт (у місяцях)* |
| --- | --- |
|  | міжремонтних | міжоглядових |
|  | Витяжні установки | Припливні установки | Витяжні установки | Припливні установки |
| Теплові виділення, гази не корозійної дії | 6/8 | 8/11 | 3/4 | 4/5 |
| Волога, пил, гази і пара корозійної дії | 4/6 | 8/11 | 2/3 | 4/5 |
| Примітка: | * - у чисельнику – дані при роботі установок у три зміни, в знаменнику – дані при роботі установок у дві зміни |

Таблиця 6.4 – Періодичність чисток

| Характеристика приміщень будівлі | Кількість чисток за рік |
| --- | --- |
|  | Витяжна вентиляція | Припливна вентиляція |
| Службово-адміністративного та побутового призначення | 1 | 1 |
| Призначені для громадського харчування | 4 | 1 |

Кількість робітників Р, займаних технічною експлуатацією систем механічної вентиляції будівлі, визначається за формулою

Р = Р0 + Рр,	                            		(6.1)

де Р0- кількість робітників, займаних плановим міжремонтним обслуговуванням;

Рр- кількість робітників, займаних плановими ремонтами, оглядами, чистками

Р0 = ,                        			(6.2)

де k- коефіцієнт змінності роботи обладнання, приймають згідно з табл. 6.1;

∑η- сума ремонтних одиниць усього обладнання систем механічної вентиляції будівлі, приймають за даними табл. 6.5;

H1- норматив міжремонтного обслуговування на одного робітника в зміну (кількість ремонтних одиниць), який може бути прийнятий 900 – 1200.

Pp=,                     (6.3)

де η0,ηT,ηЧ  - відповідно до кількості ремонтних одиниць (табл. 6.5.) обладнання, що підлягає оглядам, поточним ремонтам, чисткам згідно з річним планом заходів (табл. 6.2);

n0,nT,nЧ - відповідно до кількості обладнання, яке підлягає плановим оглядам, поточним ремонтам, чисткам (табл. 6.1 і 6.2);

τ0,τT,τЧ- відповідно до нормативам часу (в годинах) на одну ремонтну одиницю для планових оглядів, поточних ремонтів, чисток (табл. 6.6);

Ф- річний часовий фонд одного робітника, може бути прийнятий – 2070 годин;

К1- коефіцієнт переробки норм, приймають 1,15 – 1,25.

Розрахункові дані для визначення кількості робітників, займаних технічною експлуатацією систем механічної вентиляції і кондиціювання повітря доцільно навести у вигляді табл. 6.7.

Таблиця 6.5 – Середні укрупнені категорії складності ремонту вентиляційних установок (без електродвигунів) в ремонтних одиницях

| Вид установки (пристрою) | Категорія складності ремонту однієї установки (у ремонтних одиницях) при кількості приладів для прийому чи випуску повітря (штук) |
| --- | --- |
|  | 5 | 6-10 | 11-15 | 16-20 | 21-25 | >25 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Вентилятор на покрівлі | 1 | 2,5 | 4,5 | 6 | 8 | 13 |
| Повітряно-теплова завіса | 3 | 4 | 5 | 9 | 10 | 13 |
| Витяжна установка без фільтрів | 4 | 6 | 9 | 14 | 16 | 20 |
| Витяжна установка з касетними фільтрами | 5 | 6 | 9 | 12 | 15 | 20 |
| Припливна установка без фільтрів з калорифером і випуском повітря через розподілювачі повітря | 3 | 4 | 6 | 10 | 12 | 16 |
| Фільтр | 0,2 | 0,5 | 0,7 | 1 | 1,5 | 2 |
| Опалювально-вентиляційний агрегат з вентилятором: |  |  |  |  |  |  |
| Осьовий | 2 | 3 | 4 | 6 | - | - |
| Відцентровий | - | - | 5 | 7 | - | - |
| Кондиціонер автономний | 3,5 | 7,2 | 9,2 | 10 | 11,5 | 13,5 |

Таблиця 6.6 – Середні норми часу  (в годинах) на одну ремонтну одиницю

| Тип вентиляційної установки | Поточний ремонт | Огляд | Чистка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Повітряно-теплова завіса | 6 | 1,1 | 1 |
| Витяжна установка без фільтрів | 7 | 0,9 | 1,3 |
| Витяжна установка з фільтрами | 7 | 0,8 | 1,2 |
| Припливна установка без фільтрів з калорифером | 6 | 1,1 | 1 |
| Опалювально-вентиляційний агрегат з вентилятором: |  |  |  |
| Осьовий | 6 | 0,9 | 0,9 |
| Відцентровий | 6 | 1 | 1 |
| Кондиціонер автономний | 7 | 1,1 | 1,3 |

Таблиця 6.7 – Кількість робітників, займаних технічною експлуатацією систем механічної вентиляції будівлі

| Типи вентиляційних установок та їх обладнання | Кількість ремонтних одиниць η | Огляд | Поточний ремонт | Чистка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | η0 | τ0 | η0. n0. τ0 | ηT | τT | ηT. nT τT | ηЧ | τЧ | ηЧ nЧτЧ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Згідно з табл. 6.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ∑η= |  |  | ∑(η0n0τ0) |  |  | ∑(ηTnTτT) |  |  | ∑(ηЧ nЧτЧ) |

7. РОЗРАХУНОК ЧИСЕЛЬНОСТІ РОБІТНИКІВ, ЗАЙМАНИХ ТЕХНІЧНОЮ ЕКСПЛУАТАЦІЄЮ ІНЖЕНЕРНИХ СИСТЕМ БУДІВЕЛЬ

На стадії планування, техніко-економічних обґрунтувань, складання бізнес-планів необхідно мати, наряду з іншими витратами, дані про заробітну плату робітників для визначення термінів окупності й економічної ефективності використання будівлі в цілому.

Існують деякі труднощі при розрахунку чисельності робітників, займаних технічною експлуатацією інженерних систем будівель. Найбільш прийнятним є варіант розрахунку чисельності відповідно до категорій ремонтної складності інженерного обладнання.

Методика розрахунку чисельності робітників, займаних технічною експлуатацією інженерних систем будівель стосується слюсарів-сантехніків, слюсарів-ремонтників, слюсарів, займаних технічною експлуатацією систем вентиляції, кондиціювання повітря й опалення, слюсарів, займаних технічною експлуатацією контрольно-вимірювальних приладів і автоматики, електромонтерів, займаних технічною експлуатацією електричного обладнання.

Розподіл робітників за професіями і робочими місцями здійснює адміністрація залежно від виробничої необхідності і фактичного навантаження робітників, але в межах загальної нормативної чисельності з додаванням 5-10% на невраховані професії.

Чисельність робітників, займаних технічним обслуговуванням і поточним ремонтом інженерних систем будівель, залежить загалом від кількості одиниць ремонтної складності інженерного обладнання будівлі й кількості місць у готелі. Основна складність при визначенні чисельності робітників є в обчисленні ремонтної складності, тому що сучасні будівлі дуже насичені складним різноманітним інженерним обладнанням.

Для визначення чисельності робітників, займаних технічною експлуатацією інженерних систем будівель (слюсарів-сантехніків, слюсарів-ремонтників, слюсарів, займаних технічною експлуатацією систем вентиляції, кондиціювання повітря та опалення, слюсарів, займаних технічною експлуатацією контрольно-вимірювальних приладів й автоматики, електромонтерів, займаних технічним обслуговуванням електричного обладнання, електромонтерів, займаних ремонтом електричного обладнання та ін.) необхідно:

1) скласти повний перелік усього інженерного обладнання будівлі й прилеглої території, що обслуговують робітники даних професій, з зазначенням його технічних характеристик;

2) перелічити все інженерне обладнання в умовні одиниці ремонтної складності й визначити загальну кількість одиниць ремонтної складності за усім переліком обладнання. У разі наявності в будівлі інженерного обладнання, яке не знайшло свого відображення в таблиці, категорію ремонтної складності визначають за іншими джерелами інформації чи за аналогією з подібним по конструкції і складності ремонту обладнанням;

3) визначити чисельність робітників за професіями щодо переліку за формулою

×,

де   - чисельність робітників за переліком;

- чисельність робітників нормативна явочна (робітників за добу), визначають згідно з таблицею, виходячи з встановленої загальної кількості одиниць ремонтної складності й кількості місць у готелі;

- коефіцієнт, що враховує заплановані для даного підприємства невиходи робітників на роботу.

визначають за формулою

,

де  - встановлена тривалість робочої зміни, годин;

Т – кількість днів роботи на рік;

- тривалість робочого дня для робітників даної професії, годин;

А – кількість неробочих днів на рік у середньому на одного робітника визначають за формулою

А = О + Р + Б + М + Г + В,

де О – кількість днів чергової і додаткової відпустки, яку передбачено законодавством для робітників даної професії;

Р – кількість днів відпустки у зв’язку з вагітністю і родами (за звітними даними за минулий рік);

Б - кількість днів через хворобу (звітні дані за минулий рік);

М - кількість неробочих днів матерів, які годують, і підлітків у зв’язку зі скороченням робочого дня (звітні дані за минулий рік);

Г – кількість днів виконання державних і суспільних обов’язків (звітні дані за минулий рік);

В – кількість вихідних днів ( включають до формули при безперервній роботі).

СПИСОК ЛIТЕРАТУРИ

- Шульга Н.А. Ремонт инженерных систем зданий: Учебное пособие – К.: Вища школа, 1991 - 263 с.

- Положення про систему технічного обслуговування, ремонту та реконструкції жилих будівель в містах і селищах України /КДП-204/12 – Україна 193-91.

- Белецкий Б.Ф.Санитарно-техническое оборудование зданий. - М. : Стройиздат, 2002 -512 с.

- Инженерное оборудование зданий и сооружений/ Под ред. Ю.А. Табунщикова – М.: Высшая школа, 1989 – 238 с.

- Порывай Г. А. Техническая эксплуатация зданий. – М.: Стройиздат, 1990 – 368 с.

- Богуславський М.С. Эксплуатация инженерного оборудования общественных зданий. – М.: Стройиздат, 1990 – 239 с.

- Бойко М.Д. Техническое обслуживание и ремонт зданий и сооружений. – М.: Стройиздат, 1993 – 208 с.

- Хикиш Л. Ремонт и эксплуатация жилых зданий. – М.: Стройиздат, 1992 – 365 с.

- Байлик С.И. Гостиничное хозяйство. Проблемы, перспективы, сертификация. – К.: Дакор., К.: Вира-Р., 2001.

- Байлик С.И. Гостиничное хозяйство. Организация, управление, обслуживание. – К.: Дакор., К.: Вира-Р. 2002.

- Байлик С.И. Гостиничное хозяйство. Оснащение, евроремонт, эксплуатация. – К.: Дакор., К.: Вира-Р.,2003.

- Системы вентиляции и кондиционирования. Теорія и практика – М.: Евроклимат, 2000 – 416 с.

Навчальне видання

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

з дисципліни «Будівлі, споруди, їх обладнання та експлуатація»

(для студентів 1 курсу денної і заочної форм навчання професійного напряму 0504 - «Туризм» спеціальності 6.050400 - «Готельне господарство»).

Укладач: Володимир Iллiч АБ(Л(ШОВ

Вiдповiдальний за випуск: А. О. Бобух

Редактор: З. М. Москаленко

Коректор: З. І. Зайцева

План 2007, поз. 40

Пiдп. до друку 14.05.07.              Формат 60х84 1/16.               Папір офісний.  Друк на ризографі.                          Умовн.–друк. арк.3,2            Обл.-вид. арк.3,7 Тираж прим.                                    Замовл. №

____________________________________________________________________

61002, Харків, ХНАМГ, вул. Революції, 12

____________________________________________________________________

Сектор оперативної поліграфії ІОЦ ХНАМГ

____________________________________________________________________

61002, Харків, вул. Революції, 12

# Text boxes

32