Міністерство освіти і науки України

Харківська національна академія міського господарства

До друку

Перший проректор

_______________ Г.В.Стадник

Газопостачання міста

Методичні вказівки

до виконання розрахункових робіт з дисциплін

“Основи енергозабезпечення міст” та ”Інженерне обладнання міст”

(для студентів 1-2 курсів денної форми навчання

спец. 6.05.0201  ”Менеджмент організацій”)

Харків - ХНАМГ-2006

Газопостачання міста: Методичні вказівки до виконання розрахункових робіт з дисциплін “Основи енергозабезпечення міст” та “Інженерне обладнання міст”(для студентів 1-2 курсів денної форми навчання спец. 6.05.0201  “Менеджмент організацій”). Укл. О.О.Алексахін, О.М. Герасимова – Харків; ХНАМГ .- 19 с.

Укладачі: О.О. Алексахін, О.М. Герасимова

Рецензент : В.І.Абєлєшов

Рекомендовано кафедрою теплохолодопостачання,

протокол № 1 від 29.08.2005

ЗМІСТ

Стор.

1. Загальна характеристика систем газопостачання міст на природному газі…..4

2. Розрахунок споживання природного газу в місті  .…………….………………4

3. Гідравлічний розрахунок газових мереж……………………………………….6

4. Техніко-економічне обґрунтування вибору варіанту газопостачання……….10

5. Розрахункові завдання…………………………………………………………..10

6. Приклад гідравлічного розрахунку газопроводу………………………………13

Додатки   ……………………………………………………………………………15

1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ МІСТ

НА ПРИРОДНОМУ ГАЗІ

Технологічну систему газопостачання на природному газі складають такі елементи: промислова система видобутку, система транспортування від родовища, система газопостачання міст та селищ.

Промислова система газопостачання призначена для збирання газу з окремих свердловин родовища, очищення і підготовки для подальшого транспортування .

Система транспортування складається з газопроводів, компресорних станцій, відгалужень від магістральних трубопроводів до міст. Магістральні газопроводи для підвищення надійності газопостачання проектують дво- або багатотрубними. Транспортування газу відбувається за допомогою компресорних станцій, які розміщують через кожні 120-150 км. Обладнання компресорних станцій забезпечує тиск газу на рівні 50÷90 ат (5-9 МПа).

Газопостачання міста відбувається від газорозподільної станції (ГРС),що розміщена за межами міста. За допомогою обладнання ГРС газ, що надходить по відгалуженнях з магістрального трубопроводу, очищують, знижують його тиск до високого (від 3 до 12 МПа) або середнього (0,05÷3ат). Від ГРС до споживачів  газ високого або середнього тиску транспортується по міських газових мережах. У мікрорайонах для відбирання газу, обліку кількості його споживання, очищення та зниження тиску  до низького (менше 0.05 ат) споруджують газорегуляторні пункти (ГРП). На промислових підприємствах такі функції виконують газорозподільні установки (ГРУ). Від ГРП газ подається в систему розподільчих газопроводів мікрорайону.

Споживання газу в містах відбувається за такими напрямками: побутове споживання (для приготування їжі й гарячого водопостачання), для теплопостачання міста, для комунально-побутових закладів, для промислових підприємств.

2. РОЗРАХУНОК СПОЖИВАННЯ ПРИРОДНОГО ГАЗУ В МІСТІ

Розрахункові річні витрати газу для споживачів визначають згідно з нормами споживання за додатками 1,2.

Річні витрати газу на побутові потреби визначають для кожного з мікрорайонів залежно від кількості мешканців у мікрорайоні m:

,	куб.м/рік,					(2.1)

де  - норма витрат газу на приготування їжі на одну людину ( додаток 1);

- норма витрат газу на приготування гарячої води для побутових потреб (якщо в мікрорайоні передбачене централізоване гаряче водопостачання =0);

- калорійність газу, ккал/куб.м (задається у вихідних даних до розрахунків)

Річні витрати газу для комунально-побутових та промислових підприємств слід визначити в цілому для міста згідно з даними додатків 1, 2.

Наприклад, річні потреби для лазні, пральні, хлібозаводу обчислюють відповідно за формулами

,	куб.м/рік,					(2.2)

=900 ккал/рік;

,	 куб.м/рік,    = - кількість білизни за рік (2.3)

=4800000  ккал/рік

,							(2.4)

де =420000 ккал/т;

Р=0,0006 т/люд.

У формулах  (2.2)-(2.4)   - норма витрати газу для відповідного закладу, N=Σm - сумарна кількість жителів у місті.

Годинні витрати газу, які потрібні для гідравлічного розрахунку газових мереж, для всіх видів споживачів визначають залежно від річних витрат газу і коефіцієнта годинного максимуму  за формулою

(2.5)

Для житлових мікрорайонів коефіцієнт  обирають залежно від кількості жителів у мікрорайоні за додатком 3 ,для інших споживачів – за додатком 4 .

Розрахунок годинних витрат газу для джерела теплопостачання (ТЕЦ або котельні) визначають за формулою

,							(2.6)

де  - теплове споживання міста (визначається згідно з [5])

=0,85 –коефіцієнт корисної дії котлів.

3. ГІДРАВЛІЧНИЙ РОЗРАХУНОК ГАЗОВИХ МЕРЕЖ

Розрахунок починають з розподілу мережі на ділянки від найвіддаленішого споживача до ГРС і визначають фактичну довжину кожної з ділянок (, км).для обліку витрат тиску у місцевих опорах (місця зміни діаметрів трубопроводів, повороти, арматура тощо) вводять розрахункову довжину ділянки за формулою

,  км								(3.1)

Для кожної з ділянок визначають витрати газу () як суму потреб споживачів, які одержують паливо від ділянки, що розглядається. Вибір діаметрів здійснюють за допомогою номограми для гідравлічного розрахунку газових мереж. Номограма подана на рис. 1. Ключ до користування номограмою наведений на рис. 2.. Порядок користування номограмою передбачає попереднє визначення середнього на всій довжині мережі коефіцієнта втрат тиску за формулою

,								(3.2)

де  - тиск газу на виході з ГРС (початковий для мережі), ат ;

- тиск газу в кінцевій точці мережі, ат ;

- сума розрахункових довжин ділянок мережі (від ГРС до найвіддаленішого споживача без урахування відгалужень).

За допомогою номограми залежно від витрат газу на ділянках і коефіцієнта  визначають діаметр газопроводу і відповідне йому  дійсне значення коефіцієнта втрат тиску на ділянках .

Тиск газу в кінці кожної ділянки  визначають залежно від тиску на вході в ділянку ,коефіцієнта втрат тиску . та розрахункової довжини ділянки  за формулою

,							(3.3)

Початковий тиск на кожній наступній ділянці дорівнює тиску газу в кінці попередньої ділянки, наприклад для поданої на рис.1 схеми

,    і т.д.

Витрати газу, м3/год.

Рис 2. - Ключ до користування номограмою для розрахунку газових мереж (див. дод. 10)

Рис.3. Принципова схема газопостачання міста:

  - -номери мікрорайонів;

- довжина мікрорайонів;

- ширина мікрорайонів.

ГРС-газорозподільча станція;

ГРП-газорегуляторний пункт;

П-пральня;

Л-лазня;

Х3-хлібозавод;

ТЕЦ-теплоелектроцентраль;

1,2,3…7-розрахункові точки на ділянках газопроводу;

Q - тепло для потреб теплопостачання міста

4. ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ВИБОРУ ВАРІАНТА ГАЗОПОСТАЧАННЯ

Висновок про доцільність варіанта виконують на підставі порівняння  витрат на спорудження та експлуатацію газопроводу ,суму яких для кожного варіанта обчислюють за формулою

,							(4.1)

Тут - кількість розрахункових ділянок;

- капітальні вкладення у спорудження ділянки;

- експлуатаційні витрати для ділянки;

Е - коефіцієнт економічної  ефективності  капітальних вкладень (приймають рівним 0,15).

Значення  та  для газопроводів високого й середнього тиску наведені в додатку 5.

5. РОЗРАХУНКОВІ ЗАВДАННЯ

Завдання №1. Визначити витрати газу для потреб міста, схема якого наведена на рис.3. Геометричні характеристики мікрорайонів подані в табл.2. Результати розрахунків звести до таблиці за формою табл.3.

Таблиця 1 - Теплота згоряння природного газу, ккал/куб.м (кДж/куб.м)

| Варіант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 8500 (35590) | 9000 (37680) | 9500 (39780) | 10000 (41870) | 10500 (43960) | 11000 (46060) |

Таблиця 2 - Розміри мікрорайонів (до рис.3)

| Варіанти |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 200 | 200 | 300 | 300 | 200 |
| 2 | 300 | 200 | 350 | 350 | 300 |
| 3 | 400 | 300 | 450 | 450 | 300 |
| 4 | 500 | 300 | 500 | 500 | 400 |
| 5 | 600 | 300 | 600 | 600 | 400 |

Таблиця 3 - Результати розрахунків споживання газу

| Споживачі | Річні витрати |  | Годинні витрати , куб.м/год |
| --- | --- | --- | --- |
| Побутове споживання : - мікрорайон 1 - мікрорайон 2 - мікрорайон 3 - мікрорайон 4 |  |  |  |
| Комунально-побутове споживання: - пральня - лазня |  |  |  |
| Промисловість: - хлібозавод |  |  |  |
| Джерело теплопостачання |  |  |  |

Завдання №2. Використовуючи дані попереднього завдання , виконати гідравлічний розрахунок газопроводу. Тиск газу на виході з ГРС прийняти рівним =11ат, тиск газу в точці 1 =1,2ат. Довжини розрахункових ділянок для варіантів подані у табл.4. Результати розрахунків подати у вигляді таблиці (див.табл.5)

Таблиця 4 - Довжини розрахункових  ділянок газопроводу (до рис.3).

| Варіанти | 1-2 | 2-7 | 7-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 100 | 150 | 150 | 150 | 1500 | 12000 |
| 2 | 200 | 200 | 200 | 200 | 1700 | 11500 |
| 3 | 200 | 250 | 250 | 300 | 2000 | 11000 |
| 4 | 250 | 325 | 325 | 400 | 2300 | 10500 |
| 5 | 250 | 350 | 350 | 400 | 2500 | 10000 |

Завдання №3. Використовуючи дані завдань №1, 2, виконати гідравлічний розрахунок газопроводу за умов, що тиск газу на початку мережі становить =3ат ( газопровід середнього тиску), в кінці - =1,2ат .

Завдання №4. Провести техніко-економічне порівняння варіантів виконання газопроводу, розглянутих у завданнях №2, 3.

Завдання №5. Обчислити витрати газу для потреб міста (рис.3) при умові, що в місті відсутнє централізоване гаряче водопостачання, а гаряча вода готується у квартирних газових водопідігрівачах.

Завдання №6. Використовуючи результати розрахунків завдання №5, виконати гідравлічний розрахунок газопроводу, якщо =3ат ,=1,2ат. Порівняти з результатами завдання №3.

Завдання №7. Виконати техніко-економічне порівняння варіантів виконання газопроводу, обчислених у завданнях №3, 6. Вибрати більш доцільний варіант.

6. ПРИКЛАД ГІДРАВЛІЧНОГО РОЗРАХУНКУ ГАЗОПРОВОДУ

Завдання. Підібрати діаметри трубопроводу і визначити тиск газу на ділянках газопроводу, поданого на рис.3. Витрати газу споживачами і довжина розрахункових  ділянок наведені у табл.5.

Таблиця 5 - Вихідні дані до прикладу

| Споживачі | Годинні витрати , куб.м/год |  | № ділянки | Довжина , км |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | фактична | розрахункова |
| 1-й мікрорайон 2-й мікрорайон 3-й мікрорайон 4-й мікрорайон Лазня Пральня Хлібозавод ТЕЦ | 50 100 200 80 30 170 70 5000 |  | 1-2 2-7 7-3 3-4 4-5 5-6 | 0,2 0,5 0,5 1,0 3,0 7,0 | 0,22 0,55 0,55 1,1 3,3 7,7 |
|  |  |  | сума | 12,2 | 13,42 |

Розв'язання

  - Витрати газу на ділянках

ділянка 1-2	 куб.м/год

ділянка 2-7	 куб.м/год

ділянка 7-3	 куб.м/год

ділянка 3-4	 куб.м/год

ділянка 4-5	 куб.м/год

ділянка 5-6	 куб.м/год

6.2.	Середній коефіцієнт витрат тиску для газопроводу

6.3. За допомогою номограми для гідравлічного розрахунку залежно від витрат газу  на ділянках і коефіцієнта  визначають діаметр газопроводу та дійсне значення коефіцієнта втрат тиску для кожної з ділянок . Наприклад, для ділянки 1-2 при =200 куб.м/год та =8,08 знаходимо Д=70 мм, =0,9 для ділянки 2-7 при = 280 куб.м/год та = 8,08 знаходимо Д=70 мм, =1,8. Результати звести до табл.6

Таблиця 6 - Результати гідравлічного розрахунку газопроводу

| Номер ділянки | Витрати газу , куб.м/год | Довжина ділянки, км | Діаметр, мм |  | Тиск газу, ат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-2 2-7 7-3 3-4 4-5 5-6 | 200 280 550 650 700 5700 | 0,2 0,5 0,5 1,0 3,0 7,0 | 0,22 0,55 0,55 1,1 3,3 7,7 | 70 70 70 70 100 150 | 0,9 1,8 7 10 1,2 9,5 | 2,64 2,83 3,44 4,78 5,18 10 | 2,6 2,64 2,83 3,44 4,78 5,18 |

6.4. Тиск газу на ділянках починаємо визначати з найближчої до ГРС (ділянка 5-6).Тиск газу на вході в трубопровід вказаної ділянки є відносним. Він дорівнює тиску газу на виході з ГРС

Ділянка 5-6:

==10 ат

=ат;

Ділянка 5-4:

=5,18 ат

= ат

Розрахунки для інших ділянок подані в табл.6

При точному виборі діаметрів тиск у кінці ділянки 1-2 має бути рівним кінцевому на газопроводі .

Додаток 1

| Споживачі газу | Показник споживання газу | Норма витрати теплоти, ккал/рік |
| --- | --- | --- |
| Житлові будинки приготування їжі (при наявності газової плити та централізованого гарячого водопостачання від ЦТП); приготування їжі та гарячої води без прасування білизни (при наявності газової плити та газового водонагрівача); прасування білизни у домашніх умовах | на одну людину за рік на одну людину за рік на 1 т сухої білизни | 640 х103 1270 х103 2100 х103 |
| Комунально-побутові підприємства механізовані пральні; лазні: миття без ванн; миття з ваннами | -//- 1 відвідування -//- | 4800 х103 9000 12000 |
| Заклади охорони здоров'я лікарня: приготування їжі; приготування гарячої води (без прасування) | на 1 ліжко | 760 х103 2220 х103 |
| Заклади громадського харчування приготування обіду; приготування сніданку чи вечері | 1 обід 1 сніданок чи вечеря | 1000 500 |
| Хлібозавод випікання хліба; випікання булок; кондвироби | на 1 т виробів на 1 т виробів на 1 т виробів | 420 х 103 950 х103 1450 х103 |

Додаток 2

| Заклад | Показники |
| --- | --- |
| Їдальні, кафе, ресторани | Обсяг обслуговування 25-30% всього населення |
| Лікарні | Загальна місткість з розрахунку 8-9 ліжок на 1000 жителів |
| Поліклініки | З розрахунку 10-12 відвідувань за рік |
| Механізовані пральні | Обсяг обслуговування 50% населення. Норма 100 кг сухої білизни на людину за рік; для дитячих ясель - 480 кг сухої білизни на 1 дитину за рік; для дитячих садків - 360 кг сухої білизни на 1 дитину за рік; поліклініки - 0,125 кг на 1 відвідування; лазні - 0,075 кг сухої білизни на 1 відвідування. |
| Лазні | Обсяг обслуговування 100 % всього населення з урахуванням душових і ванних пристроїв у житлових та інших будинках |
| Хлібозавод | З розрахунку 0,6 - 0,8 т виробів за добу на 1000 жителів |

Додаток 3

| Кількість жителів, чол. | 5000 | 10000 | 20000 | 30000 | 40000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коефіцієнт годинного максимуму споживання газу на побутові потреби, Кm | 1/2100 | 1/2200 | 1/2300 | 1/2400 | 1/2500 |

Додаток 4

| Заклад | Коефіцієнт годинного максимуму |
| --- | --- |
| Лазні | 1/1600 ( 1/2300 |
| Пральні | 1/2300 ( 1/3000 |
| Лікарні | 1/2300 ( 1/3000 |
| Заклади громадського харчування | 1/1800 ( 1/2200 |
| Хлібозавод | 1/2100 ( 1/2500 |

Додаток 5

Техніко - економічні показники спорудження та експлуатації газопроводів

| Діаметр d, мм | Газопровід від середнього тиску | Газопровід від високого тиску | Маса 1 м труби без ізоляції |
| --- | --- | --- | --- |
|  | К, грн/м | С, грн/м | К, грн/м | С, грн/м |  |
| 54 | 40,6 | 4,06 | 43,4 | 4,3 | 4,0 |
| 83 | 49 | 4,90 | 52,5 | 5,25 | 7,7 |
| 108 | 58,1 | 5,80 | 61,6 | 6,16 | 10,66 |
| 133 | 66,5 | 6,65 | 70,0 | 7,00 | 12,73 |
| 168 | 74,2 | 7,7 | 77,7 | 8,4 | 20,1 |
| 219 | 105 | 10,5 | 109 | 11,2 | 31,52 |
| 273 | 128 | 12,6 | 132,3 | 13,3 | 39,51 |
| 325 | 151,2 | 15,4 | 158,9 | 16,1 | 47,2 |
| 377 | 189 | 18,9 | 196 | 19,6 | 54,9 |
| 426 | 226,8 | 23,1 | 241,5 | 24,5 | 82,46 |
| 530 | 266 | 26,6 | 295 | 29,4 | 102,96 |

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Норми й вказівки про нормування витрат палива та теплової енергії на опалення житлових та громадських споруд,а також на громадсько-побутові потреби в Україні. КТМ 204 України 244-94. Керівний технічний матеріал. - Київ, 1995 - 636 с.

2. Шульга М.О.,Бережнов І.О. Енергопостачання міст.—К.: КСДО,1993, 228с.

3. Тихомиров В.К., Сергеенко С.С. Теплотехника, теплогазоснабжение и вентиляция. — М.: Стройиздат., 1991. - 480с.

4. СНиП 2.04.08-87 Газоснабжение. — М.: Стройиздат., 1988

5. Алексахін О.О., Герасимова О.М. Теплопостачання міста: Методичні вказівки до виконання розрахункових робіт з дисциплін «Основи енергозабезпечення міст» та «Інженерне обладнання міст» (для студентів 1-2 курсів денної форми навчання спец. 6.05.0201 «Менеджмент організацій») - Харків: ХНАМГ, 2005

НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ

Методичні вказівки до виконання розрахункових робіт з дисциплін «Основи енергозабезпечення міст» та «Інженерне обладнання міст» (для студентів 1-2 курсів денної форми навчання спец. 6.05.0201 «Менеджмент організацій»)

Укладачі: Алексахін Олександр Олексійович

Герасимова Ольга Михайлівна

Відповідальний за випуск А.О.Бобух

Редактор М.З.Аляб'єв

Коректор З.І.Зайцева

План 2006 , поз. 335

Підп. до друку 10.01.06		Формат 60*84 1/16		Папір офісний

Друк на ризографі:		Обл.-вид арк. 1,0

Тираж 50 прим.			Замовл.№				Ціна договірна

Сектор оперативної поліграфії ІОЦ ХНАМГ

61002,Харків,вул.Революції,12

# Text boxes

5

6

1

ГРС

ТЕЦ

1

ГРП

2

ГРП

Х3

П

ГРП

4

ГРП

3

Л

Q

4

3

7

2