Міністерство освіти і науки України

Харківська національна академія міського господарства

Методичні вказівки

до курсового проекту “Технологія виконання робіт з ремонту інженерних систем будівель”

(для студентів 4 курсу денної і 5 курсу заочної форм навчання спеціальності 6.092100–"Технічне обслуговування, ремонт і реконструкція будівель")

# Харків – ХНАМГ – 2007

# Методичні вказівки до курсового проекту “Технологія виконання робіт з ремонту інженерних будівель” (для студентів 4 курсу денної і 5 курсу заочної форм навчання спеціальності 6.092100–"Технічне обслуговування, ремонт і реконструкція будівель.").

Уклад. М.О.Шульга. – Харків: ХНАМГ, 2007. – с. 24

Укладач:     М.О.Шульга

Рецензент:     О.О.Алексахін

Рекомендовано кафедрою теплохолодопостачання

Протокол №1 від 29.08.2006 р.

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Ремонт будівель та їх інженерних систем є складовою частиною заходів з експлуатації. Ремонти бувають двох видів: капітальний та поточний.

Поточний ремонт будівлі – це ремонт з метою полагодження (відновлення роботоздатності) його конструкцій та інженерних систем, а також підтримання експлуатаційних показників.

Капітальний ремонт будівлі – це ремонт з метою відновлення його ресурсу із заміною, при необхідності, конструктивних елементів та інженерних систем, а також покращення експлуатаційних показників.

Періодичність та перелік робіт, що виконуються у процесі поточного й капітального ремонтів, наведені в [1].

Технологія ремонту інженерних систем будівель у загальному випадку включає технологію робіт з демонтажу старої і монтажу нової інженерної системи. Основну складність при виконанні капітального ремонту та реконструкції становить розробка технологічної карти на монтаж інженерної системи або її частини.

Мета курсового проекту - закріплення теоретичних знань, отриманих у процесі вивчення дисципліни "Ремонт інженерних систем будівель", та здобуття вміння застосовувати їх для вирішення практичних завдань.

2. ЗМІСТ КУРСОВОГО ПРОЕКТУ, ОФОРМЛЕННЯ ТА ВИБІР ВАРІАНТА

До курсового проекту входять такі розділи: загальні положення, розробка технологічної карти на монтаж частини інженерної системи, список літератури.

Варіант курсового проекту обирається згідно з табл. П.І.

Курсовий проект складається з розрахунково-пояснювальної записки та графічної частини.

Розрахунково-пояснювальна записка включає: зміст, загальні положення, описувальну частину, список використаної літератури.

У розділі "Зміст" наводиться перелік розглядуваних в пояснювальній записці питань і вказуються сторінки.

У загальній частині стисло викладаються призначення та види ремонтів, роботи, що виконуються при капітальному ремонті заданої системи [1].

3. ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТА

1. Область застосування карти.

2. Організація і технологія ремонтно-будівельного процесу:

2.1. Роботи, що виконуються до початку монтажу;

2.2. Послідовність робіт, що виконуються при монтажі;

2.3. Монтажні положення трубопроводів і обладнання та засоби їх кріплення;

2.4. Спосіб з'єднання труб і встановлення приладів;

2.5. Визначення складу ланки робітників;

2.6. Посилання на графік виконання робіт;

2.7. Виробнича калькуляція трудових затрат;

2.8. Матеріально-технічні ресурси, що наводяться на листі;

2.9. Вимоги до якості виконання робіт.

2.10. Охорона праці.

3. Техніко-економічні показники.

У розділі 1 вказуються, на яку конкретно частину інженерної системи та якої будівлі розробляється технологічна карта.

У розділі 2 перераховують роботи, які повинні бути виконані до початку монтажу інженерної системи (частини системи); наводять опис робіт, що виконуються при монтажі системи, та їх послідовність, з'єднання трубопроводів інженерних систем, їх кріплення до будівельних конструкцій, відстань між кріпленнями, відстань від стіни до трубопроводу, що прокладається, спосіб встановлення приладів; на підставі ЕНІР [2] визначають склад ланки робітників, які виконують монтаж, та обсяг виконання монтажних робіт; наводять вимоги до якості виконання монтажних робіт: допустимі відхилення при влаштуванні трубопроводів; влаштування місць перетину трубопроводами стін та перекрить; ущільнюючі матеріали, що використовуються; вимоги до встановлення санітарно-технічних приладів [3].

У розділі 3 наводять основні техніко-економічні показники: виробіток на одного робітника в зміну; вартість затрат праці на весь обсяг робіт.

Графічна частина проекту (графічна частина технологічної карти) має включати: замірний ескіз поверхостояка інженерної системи, монтажний проект поверхостояка інженерної системи та замірний ескіз стояка інженерної системи з підключенням його до магістралі (без детального зображення поверхостояка); комплектувальну відомість; графік виконання робіт; виробничу калькуляцію трудових затрат; матеріально-технічні ресурси; правила техніки безпеки; основні техніко-економічні показники.

Графічну частину виконують на аркуші формату А1.

Графік виконання робіт, виробнича калькуляція трудових затрат, матеріально-технічні ресурси, що розміщуються на аркуші, заповнюють таким чином.

Форма графіку виконання робіт наведена в табл.1.

У графі 1, залежно від послідовності виконання, монтажні роботи перераховуються відповідно до ЕНІР [2].

На підставі ЕНІР [2] заповнюють також графи 2, 4, 6.

Обсяг робіт (графа 3) підраховують шляхом визначення довжин трубопроводів відповідних діаметрів та кількості приладів із замірного ескізу.

Трудомісткість відповідної роботи, люд./год. (графа 5), визначають шляхом множення трудомісткості на одиницю вимірювання (графа 4) на обсяг робіт (графа 3). При визначенні трудомісткості робіт в люд./днях отриману раніше трудомісткість в люд./год. ділять на кількість робочих годин у зміні. Трудомісткість на увесь обсяг робіт розраховують як суму трудомісткостей всіх перерахованих робіт, що виконуються при монтажі системи.

Кількість робочих годин або змін (графа 7) визначають шляхом ділення трудомісткості виконання відповідної роботи на кількість виконавців у ланці, які виконують цю роботу.

Виробничу калькуляцію трудових затрат на монтаж системи, форма якої наведена в табл. 2, розробляють таким чином.

У графі 2 наводяться найменування робіт відповідно до ЕНІР [2] та послідовність їх виконання при монтажі системи. У графі 1 подають обгрунтування робіт з посиланням на конкретний пункт ЕНІР або інший документ.

На підставі ЕНІР [2] заповнюють графи 3, 5, 6 (табл. 2).

Обсяг робіт (графа 4) підраховують шляхом визначення довжини трубопроводів відповідних діаметрів та кількості приладів, що встановлюються, із замірного ескізу.

Затрати праці на відповідну роботу (графа 4) розраховуються шляхом множення обсягу робіт (графа 4) на норму часу на одиницю вимірювання (графа 5). Затрати праці на весь обсяг робіт знаходять як сума витрат праці на всі роботи, що виконуються при монтажі системи.

Вартість  затрат  праці   (графа 8)  на  одну  роботу  визначають шляхом множення розцінки на одиницю вимірювання (графа 6) на обсяг виконуваної  роботи (графа 4). Вартість затрат праці

Таблиця 1 – Графік виконання робіт з монтажу внутрішньої системи газопостачання в помешканнях під’їзду п’ятиповерхового житлового будинку

| Найменування робіт | Одиниці вимірювання | Обсяг робіт | Трудоміст-кість на одиницю вимірювання, люд./год | Трудомісткість на весь обсяг робіт, люд./год (люд./день) | Склад ланки, механізми, що використо-вуються | Робочі дні (зміни) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Разом

6

Таблиця 2 - Виробнича калькуляція трудових витрат на монтаж внутрішньої системи газопостачання в помешканнях одного під’їзду п’ятиповерхового житлового будинку

| Обґрунтування робіт (ЕНІР та ін.) | Наймену-вання робіт | Одиниці виміру | Обсяг робіт | Норма часу на одиницю вимірювання, люд./год | Розцінка на одиницю вимірювання, грн., коп. | Витрати праці на весь обсяг робіт, люд./год, люд./день | Вартість витрат праці на весь обсяг робіт, грн., коп. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Разом

на весь обсяг робіт - це сума вартостей на всі роботи, що виконуються при монтажі системи.

Матеріально-технічні ресурси, необхідні для монтажу системи, наведені в табл. 3. У розділі 1 цієї таблиці наведені основні напівфабрикати, матеріали, їх кількість. При заповненні цього розділу доцільно використовувати замірний ескіз та комплектувальні відомості.

Машини, обладнання, інструмент та прилади, необхідні для виконання монтажних робіт, наведені в розділі 2 табл. 3.

Таблиця 3 - Матеріально-технічні ресурси

| Найменування | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- |
| 1. Основні конструкції, напівфабрикати та матеріали |  |  |
| 2. Машини, обладнання, інструмент, інвентар та прилади |  |  |

На замірному ескізі (див.рис.1), який є аксонометричною безмасштабною схемою трубопроводів з вказаними умовними познаками арматури та іншого обладнання, проставляють: відстані від позначки чистих підлог до відгалужень трубопроводів, діаметри труб, місця встановлення згонів, арматури, переходів та вигинів, нахили. 	На монтажному кресленні (рис. 2) наводять аксонометричну схему системи (частини системи), що виконується в одну лінію безмасштабно; вона поділена на пронумеровані вузли, зображені відповідно до прийнятих умовних позначок.

Приклад заповнення комплектувальної відомості наведений в табл П.3. При цьому номер вузла повинен відповідати номеру, що вказаний на монтажному кресленні.

При розробці замірних ескізів та монтажних креслень користуються такими поняттями:

деталь – частина трубопроводу, що не має з’єднань (відвід, фланець і т.д.);

вузел – компоновка декілька деталів, зібраних із застосуванням роз’ємних та нероз’ємних з’єднань;

блок – ділянка трубопроводу, що складається з декількох вузлів або вузлів та приладів;

Рис.1 - Замірний ескіз поверхостояка системи холодного водопостачання

Рис. 2 - Монтажне креслення поверхостояка системи холодного водопостачання

монтажна довжина (Lм) -  дійсна довжина без нагвернутих на неї фасонних частин;

заготівельна довжина (L3) – довжина деталі у вирівняному вигляді;

будівельна довжина (Lб) – довжина, що визначає положення  деталі або вузла по відношенню до іншої суміжної деталі, наприклад, відстань від осі стояка до осі приладу або відстань між центрами з’єднувальних частин, арматури, відгалужень; будівельна довжина більше монтажної на відстань від торця труби до осі фасонних частин.

При монтажі трубопроводів інженерних систем будівель використовують гнуті деталі: відводи, вутки, скоби, калачі (рис. 3).

Заготівельні довжини гнутих деталів визначають:

а) відводу Lз.в.= L1 + L2 – х,

де величина скиду Х визначається за табл П.2;

б) калача Lз.к. = Lм + Lп + а – 2х,

де Х – скид, величина якого така  сама, як і для відводу 90 о (табл П.2);

Рис. 3. Розмітка гнутих деталів: а – відвід з кутом 900;

б – калач; в – вутка; г - скоба

в) вутки Lз.в. = Lм + Z,

де величина припуску Z визначається за табл. П.4;

г) скоби Lз.с. = Lм + Z1,

де величина припуску Z1 визначається за табл. П.5.

| Рис. 4 - Зварне Т-подібне з’єднання | Величини скидів Х для зварного Т-подібного з’єднання (рис.4) наведені в табл. П.6. Розміри згонів, бочонків та їх довгих і коротких різьб, вентилів, пробкових кранів наведені в табл. П.7 Розміри й умовні позначення чавунних каналізаційних труб та фасонних частин подані в табл. П.8. |
| --- | --- |

У правилах з техніки безпеки, які повинні виконуватись при монтажних роботах, вказують заходи безпеки при проведенні монтажу трубопроводів, зварювальних робіт та випробуванні системи газопроводів.

ДОДАТОК

Таблиця П.1

Вибір варіанта курсового проекту

| Найменування позиції | Варіант |
| --- | --- |
|  | а | б | в | г |
| Типовий проект | 135-073 | 83-026/1 | 83-028/1 | 90-05/1 |
| Інженерна система | Холодне водо-постачання | Гаряче водо-постачання | Каналізація | Газо-постачання |
| Кількість поверхів | 5 | 9 | 12 | 16 |

Таблиця П.2

Величина скидів Х для відводів та напіввідводів

| Діаметр труби, мм | Радіус згину, мм | Величина скидів Х при куті гнуття, мм |
| --- | --- | --- |
|  |  | 900 | 1350 |
| 15 | 50 | 23 | 4 |
|  | 55 | 26 | 4 |
| 20 | 65 | 30 | 4 |
|  | - | - | - |
| 25 | 85 | 42 | 5 |
|  | 95 | 45 | 6 |
| 32 | 105 | 50 | 7 |
|  | - | - | - |
| 38 | 120 | 58 | 8 |
|  | 125 | 60 | 8 |
| 50 | 210 | 100 | 13 |
|  | 180 | 85 | 11 |
| 65 | 300 | 142 | 19 |
|  | 220 | 104 | 14 |
| Примітка. У чисельнику дана величина скиду для відводів та напіввідводів стандартного радіусу, в знаменнику – для нестандартного. |

Таблиця П. 3

Комплектувальна відомість

| Номер вузла | Кількість вузлів | Номер деталі | Ескізи | Dу, мм | Заготівельна довжина, мм | Кількість |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | вузла | деталів |  |  |  |
|  |  | 1 |  | з | кр | 15 | 27 | 1 |
|  |  | 2 |  | кр | кр | 15 | 181 | 1 |
| 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  | кр | др | 15 | 192 | 1 |
|  |  | 4 |  | др | кр | 15 | 44 | 1 |

12

Умовні позначення: з – зварка; кр – коротка різьба; др – довга різьба

Таблиця П.4

Величина припусків Z для вуток

| Діаметр труби D, мм | Радіус згину R, мм | Висота вильоту H, мм | Кут згину , град | Величина припусків Z, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 50 | 50 | 130 | 15 |
| 20 | 65 | 60 | 135 | 17 |
| 25 | 85 | 90 | 135 | 31 |
| 32 | 105 | 100 | 135 | 27 |
| 38 | 120 | 130 | 135 | 40 |

Таблиця П.5

Величина припусків Z1  для скоб

| Діаметр d, труби, що згина-ється мм | Висота вильо-ту скоби R, мм | Діаметр труб d, мм |
| --- | --- | --- |
|  |  | 15 | 20 | 25 | 32 |
|  |  | Центральний кут згину a, град | Величина при-пусків Z, мм | Центральний кут згину a, град | Величина при-пусків Z, мм | Центральний кут згину a, град | Величина при-пусків Z, мм | Центральний кут згину a, град | Величина при-пусків Z, мм |
| 15 | 27 | 150 | 11 | 155 | 7 | 165 | 4 | 165 | 3 |
| 20 | 32 | 145 | 13 | 150 | 9 | 160 | 7 | 165 | 5 |
| 25 | 38 | 140 | 16 | 150 | 12 | 155 | 10 | 150 | 9 |
| 32 | 47 | 135 | 24 | 145 | 22 | 155 | 14 | 155 | 12 |
| 38 | 53 | 130 | 29 | 140 | 27 | 150 | 19 | 155 | 17 |
| 50 | 65 | 125 | 44 | 135 | 38 | 145 | 28 | 150 | 23 |

Таблиця П. 6

Величина скидів Х для зварного Т-подібного з’єднання

| Діаметр умовного проходу основної труби d1, мм | Значення Х, мм, при діаметрі умовного проходу труби, що приварюється, d1, мм |
| --- | --- |
|  | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 |
| 15 | 8 | - | - | - | - |
| 20 | 10 | 10 | - | - | - |
| 25 | 15 | 15 | 15 | - | - |
| 32 | 20 | 20 | 20 | 15 | - |
| 40 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 |

Таблиця П.7

Сталеві труби, арматура та з’єднувальні частини з ковкого чавуну з циліндричною різьбою для трубопроводів

14

| Труби, арматура та з’єднувальні частини | Умовні позначення | Позначення розмірів | Розміри, мм та маса при умовному проході Dy, мм |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 |
| Кутки за ГОСТ 8946-75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | d | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 1 | 1/4 | 1 | 1/2 2 |
|  |  | L | 21 | 25 | 28 | 33 | 38 | 45 | 50 | 58 |
|  |  | Маса | 0,042 | 0,094 | 0,229 | 0,494 |
|  |  |  | 0,059 | 0,146 | 0,352 | 0,790 |
| Трійники за ГОСТ 8948-75 |  | d | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 1 | 1/4 | 1 | 1/2 2 |
|  |  | L | 21 | 25 | 28 | 33 | 38 | 45 | 50 | 58 |
|  |  | Маса | 0,064 | 0,133 | 0,318 | 0,673 |
|  |  |  | 0,085 | 0,206 | 0,490 | 1,088 |

Продовження табл. П.7

| Труби, арматура та з’єднувальні частини | Умовні позначення | Позначення розмірів |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Розміри, мм та маса при умовному проході Dy, мм |
|  |  |  | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 |

15

| Хрести за ГОСТ 8951-75 |  | d | - | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 1 | 1/4 | 1 | 1/4 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | L | - | 25 | 28 | 33 | 38 | 45 | 50 | 58 |
|  |  | Маса | - | 0,105 | 0,284 | 0,585 | 1,251 |
|  |  |  |  | 0,163 | 0,383 | 0,797 |
| Муфти довгі за ГОСТ 8955-75 |  | d | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 1 | 1/4 1 | 1/2 | 2 |
|  |  | L | 27 | 30 | 36 | 39 | 45 | 50 | 55 | 65 |
|  |  | Число ребер |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|  |  | Маса | 0,034 | 0,074 | 0,173 | 0,342 |
|  |  |  | 0,044 | 0,108 | 0,245 | 0,560 |

Продовження табл. П.7

16

| Труби, арматура та з’єднувальні частини | Умовні позначення | Позначення розмірів | Розміри, мм та маса при умовному проході Dy, мм |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 |
| Бочонок |  | d* | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 1 | 1/4 | 1 | 1/2 2 |
|  |  |  | 7 | 8 | 9 | 10,5 | 11,0 | 13 | 15 | 17 |
|  |  | L | 80 | 90 | 110 | 110 | 130 | 130 | 150 | 150 |
| Згони за ГОСТ 8969-75 |  | d* | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 1 | 1/4 | 1 | 1/2 2 |
|  |  |  | 7 | 8 | 9 | 10,5 | 11 | 13 | 15 | 17 |
|  |  |  | 38 | 42 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 |
|  |  | L | 80 | 90 | 110 | 110 | 130 | 130 | 150 | 150 |
|  |  | Маса | 0,040 | 0,094 | 0,243 | 0,463 |
|  |  |  | 0,062 | 0,134 | 0,336 | 0,608 |
| Контргайки за ГОСТ 8968-75 |  | d* | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 1 | 1/4 | 1 | 1/2 2 |
|  |  | H | 6 | 6 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  |  | S | 22 | 27 | 32 | 36 | 46 | 55 | 60 | 75 |
|  |  | Маса | 0,014 0,021 | 0,037 0,044 | 0,076 0,105 | 0,113 0,174 |

Продовження табл. П.7

17

| Труби, арматура та з'єднувальні частини | Умовні позначен-ня | Позначення розмірів | Розміри, мм та маса при умовному проході Dy, мм |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 |
| Кран пробковий прохідний натяжний муфтовий ІІБІ бк |  | d* |  |  | 1/2 | 3/4 | 1 1 | 1/4 | 1 | 1/2 |
|  |  | L |  |  | 55 | 65 | 80 | 95 | 110 |
|  |  |  |  |  | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
|  |  | h |  |  | 35 | 40 | 50 | 57 | 62 |
|  |  | Маса |  |  | 0,24 | 0,63 | 1,65 |
|  |  |  |  |  | 0,36 | 0,92 |  |
| Вентиль запірний муфтовий I5БІбк |  | d* |  |  | 1/2 | 3/4 | 1 1 | 1/4 | 1 | 1/2 |
|  |  | L |  |  | 55 | 65 | 80 | 95 | 110 |  |
|  |  |  |  |  | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |  |
|  |  | Db |  |  | 55 | 65 | 80 | 100 | 100 |  |
|  |  | Маса |  |  | 0,39 | 0,80 | 1,81 |
|  |  |  |  |  | 0,48 | 1,08 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Таблиця П.8 |
| Труби чавунні каналізаційні та фасонні частини до них (за ГОСТ 6942.0-80-ГОСТ 6942.24-80) |

18

| Труби та фасонні частини до них | Умовні позначен-ня | Позначення розмірів | Розміри та маса при Dy, мм |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 50х50 | 100х50 | 100х100 | 150х50 | 150х100 |
| Трійники прямі 900 по ГОСТ 6942 12-80 |  |  | 70 | 75 | 95 | 40 | 70 |
|  |  |  | 130 | 160 | 170 | 155 | 190 |
|  |  |  | 70 | 90 | 150 | 95 | 95 |
|  |  | Маса | 2,7 | 5 | 7,7 | 6,4 | 8,5 |
| Трійники косі 450 по ГОСТ 6942.17-80 |  |  | 135 | 165 | 205 | 145 | 185 |
|  |  |  | 100 | 120 | 125 | 80 | 110 |
|  |  |  | 135 | 170 | 205 | 170 | 195 |
|  |  | Маса | 3,1 | 6 | 8,4 | 6,9 | 9,2 |

Продовження табл. П.8

19

| Труби та фасонні частини до них | Умовні позначен-ня | Позначення розмірів | Розміри та маса при Dy, мм |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 50х50 | 100х50 | 100х100 | 150х50 | 150х100 |
| Трійники косі 600 за ГОСТ 6942.17-80 |  |  | 100 | 120 | 150 | 100 | 130 |
|  |  |  | 110 | 115 | 140 | 115 | 140 |
|  |  |  | 105 | 120 | 150 | 130 | 145 |
|  |  | Маса | 3 | 5,3 | 7,7 | 6,7 | 8,6 |
| Трійники прямі перехідні за ГОСТ 6942.15-80 |  | Маса | - | 6,8 | - | - | - |

Продовження табл. П.8

20

| Труби та фасонні частини до них | Умовні позначен-ня | Позначення розмірів | Розміри й маса при Dy, мм |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 50х50 | 100х50 | 100х100 | 150х50 | 150х100 |
| Труба та розтруб за ГОСТ 6942. 3-80 | D1 | 65 | 118 | 168 |  |  |
|  | D2 | 72 | 123 | 176 |  |  |
|  | D3 | 92 | 145 | 202 |  |  |
|  |  | 60 | 65 | 70 |  |  |
|  | Маса при будівельній довжині L, мм |  |  |  |  |  |
|  | 750 | 4,6 | 10,5 | - |  |  |
|  | 1000 | 5,9 | - | - |  |  |
|  | 1250 | - | 16,3 | - |  |  |
|  | 2000 | 11 | 25 | 40 |  |  |
|  | 2100 | - | 26,2 | 41,8 |  |  |
|  | 2200 | - | 27,3 | 43,6 |  |  |
| Розтруб фасонної частини за ГОСТ 6942. 2-80 | D1 | 65 | 118 | 168 |  |  |
|  | D2 | 72 | 123 | 176 |  |  |
|  | D3 | 90 | 145 | 202 |  |  |
|  |  | 55 | 65 | 70 |  |  |
|  | в2 | 15 | 20 | 25 |  |  |

Продовження табл. П.8

21

| Труби та фасонні частини до них | Умовні позначення | Позначення розмірів | Розміри й маса при Dy, мм |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 50х50 | 100х50 | 100х100 | 150х50 | 150х100 |
| Коліно за ГОСТ 6942.2-80 |  |  | 90 | 150 | 160 |  |  |
|  |  |  | 150 | 170 | 220 |  |  |
|  |  | R | 70 | 75 | 130 |  |  |
|  |  | Маса | 2,1 | 5,1 | 9,4 |  |  |
| Ревізії за ГОСТ 6942.24-80 |  |  | 60 | 95 | 120 |  |  |
|  |  |  | 140 | 210 | 220 |  |  |
|  |  |  | 32 | 56 | 82 |  |  |
|  |  | d | 10 | 12 | 12 |  |  |
|  |  | Маса | 3,2 | 8,0 | 14,2 |  |  |

Продовження табл. П.8

22

| Труби та фасонні частини до них | Умовні позначення | Позначення розмірів | Розміри й маса при Dy, мм |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 50х50 | 100х50 | 100х100 | 150х50 | 150х100 |
| Сифон-ревізія двобортний з вильотом 110 мм для раковин СФ 110 Д |  | d1 | 83 |  |  |  |  |
|  |  | d2 | 65 |  |  |  |  |
|  |  | d3 | 50 |  |  |  |  |
|  |  | d4 | 62 |  |  |  |  |
|  |  | a | 210 |  |  |  |  |
|  |  | в | 100 |  |  |  |  |
|  |  |  | 215 |  |  |  |  |
|  |  | c | 110 |  |  |  |  |
|  |  | f | 4 |  |  |  |  |
|  |  | h | 60 |  |  |  |  |
| Сифон прямий з латунним випуском з перелівом для ванн – СПр4Вн |  | d* | 1 |  |  |  |  |
|  |  | d1 | 72 |  |  |  |  |
|  |  |  | 335 |  |  |  |  |
|  |  | h | 124 |  |  |  |  |
|  |  | a | 107 |  |  |  |  |
|  |  | в | 55 |  |  |  |  |

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

- Шульга Н.А. Ремонт инженерных систем зданий: Учеб. пособие. – Киев: Вища шк. Головное изд-во, 1991.

- ЕНиР. Сборник – Е9. Вып. 1. Санитарно-техническое оборудование зданий и сооружений / Госстрой СССР. – М.: Стройиздат, 1987.- 22 с.

- Указания по технологии ремонтно-строительного производства и технологические карты на работы при капитальном ремонте жилых домов. Книга П «Отделочные и санитарно-технические работы». – М.: Стройиздат, 1978.

- Монтаж внутренних санитарно-технических устройств /Ю.Б.Александрович, Б.А.Блюменкранц, Д.Я.Выгдорчик и др. / Под ред. И.Г.Староверова.- М: Стройиздат, 1984

Навчальне видання

Методичні вказівки

до курсового проекту “Технологія виробництва робіт з ремонту інженерних систем будівель”	(для студентів 4 курсу денної і 5 курсу форм навчання спеціальності 6.092100– "Технічне обслуговування, ремонт і реконструкція будівель.").

Укладач:	Шульга Микола Олександрович

Відповідальний за випуск:	А.О.Бобух

Редактор:	М.З.Аляб’єв

План 2007, поз.45М

Підп. до друку 27.02.2007	Формат 60х84	1/16. Папір офісний

Друк на ризографі.		Обсяг1,2 обл.-вид. арк.

Тираж 75 прим.			Замовл. №

Сектор оперативної поліграфії ІОЦ ХНАМГ.

61002, Харків, вул. Революції, 12.